## Slide 1
Neuronale Zustandsbestimmung
für eingebettete
Batteriemanagementsysteme
Florian Rzepka | Technische Universität Berlin | Disputation 2026
Kompakte zeitbasierte Modelle · Robustheit & Hardwareeffizienz
Embedded-AI-Optimierung
Notes: Zielzeit: 20 Sekunden. Die Arbeit verbindet zeitliche Repräsentation, Robustheitsprüfung und gemessene Embedded-Ausführung.
[Sources]
Dissertation, Titelseite
Quelle: main(1).pdf (Dissertation, bereitgestellte Fassung); Erzählfolge: Vortrag_Erzaehlfassung_30min_v3.pdf.
[/Sources]

## Slide 2
Motivation: Batteriespeicher für eine dezentrale
und autonome Energieversorgung
2 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Dezentrale Energiesysteme: Lokale Batteriespeicher in Versorgungsnetzen – Beispiel MG-Farm
Mobile Anwendungen: Energieversorgung außerhalb fester Infrastruktur; begrenzter Wartungszugang
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Ressourcenbeschränkung: Wenig Rechenleistung und Speicher; eingeschränkter oder fehlender Internetzugang
Forschungsbedarf: Zuverlässige Zustandsbestimmung direkt im BMS bei begrenztem Ressourcenbudget
Notes: Zielzeit: 60 Sekunden. MG-Farm veranschaulicht den Ausgangspunkt in dezentralen Energiesystemen mit lokal verteilter Erzeugung und Batteriespeichern. Die Motivation reicht über dieses Projekt hinaus: Auch mobile Anwendungen und entfernte Einsatzorte benötigen Zustandsschätzung bei begrenztem Speicher, begrenzter Rechenleistung und eingeschränkter oder zeitweise fehlender Internetverbindung. Deshalb muss die Schätzung lokal auf der BMS-Hardware zuverlässig ausführbar sein. Nicht jede Anwendung ist dauerhaft offline; entscheidend ist die fehlende Abhängigkeit von einer verfügbaren Cloud-Verbindung. Daraus folgen die Forschungsfragen zu Repräsentation, Zuverlässigkeit und gemessenem Ressourcenbedarf.
[Sources]
Dissertation, Kap. 1; Kap. 2; Nutzerbeschreibung zu MG-Farm, dezentralen und mobilen Anwendungen; bereitgestellte MG-Farm-Abbildung
Quelle: main(1).pdf (Dissertation, bereitgestellte Fassung); Erzählfolge: Vortrag_Erzaehlfassung_30min_v3.pdf.
a4f43739-9787-4fe3-a418-a8ae64ccc95a.png – bereitgestellte Originalabbildung
[/Sources]

## Slide 3
Forschungsfragen und Ziele der Dissertation
3 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
1. Wie lässt sich das komplexe, zeitabhängige Alterungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien mit einfachen, kompakten Modellen abbilden?
Ziel: Entwicklung kompakter SOH-Modelle
mit Feature Engineering
2. Wie verhalten sich Batteriezustandsmodelle unter realistischen Betriebs- und Messbedingungen, und welche Faktoren bestimmen ihre Robustheit?
Ziel: Benchmark verschiedener Estimatorklassen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
3. Wie lassen sich Batteriezustandsmodelle auf Embedded-Hardware übertragen und hinsichtlich Speicherbedarf, Laufzeit und Energiebedarf optimieren?
Ziel: Optimierung durch Pruning und Quantization
Notes: Zielzeit: 65 Sekunden. Die drei Forschungsfragen sind eigenständig formuliert und entsprechen den Fragen aus Abschnitt 1.1 der Dissertation. Frage 1: kompakte SOH-Modelle mit Feature Engineering (Kapitel 5). Frage 2: Benchmark der Estimatorklassen unter realistischen Betriebs- und Messbedingungen (Kapitel 6). Frage 3: Transfer und Optimierung auf Embedded-Hardware, einschließlich Pruning und Quantization (Kapitel 7). Die rechte Strukturnavigation dient der mündlichen Zuordnung der Fragen zu den Beiträgen.
[Sources]
Dissertation, Abschn. 1.1–1.2; Abb. 2.1. Forschungsfragen und Ziele gemäß abgestimmter deutscher Formulierung des Autors.
Quelle: bereitgestellte Dissertation main(1).pdf.
[/Sources]

## Slide 4
Betriebsbedingungen prägen den Alterungsverlauf
4 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
NMC: 14 Zellen · 7 Alterungsszenarien
Referenz: SOH aus wiederholten Kapazitätsmessungen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Verwendung der Datensätze in dieser Arbeit:
NMC: Modellentwicklung zur SOH-Bestimmung
LFP: Robustheitsvergleich und Embedded-AI-Optimierung

## Slide 5
Betriebsbedingungen prägen den Alterungsverlauf
5 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
LFP: 15 Zellen · systematische Lastvariation
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Referenz: SOH aus wiederholten Kapazitätsmessungen
Verwendung der Datensätze in dieser Arbeit:
NMC: Modellentwicklung zur SOH-Bestimmung
LFP: Robustheitsvergleich und Embedded-AI-Optimierung

## Slide 6
BMS: Messung, Schutz und Zustandsbestimmung
6 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
1 · BMS-Chip: TLE9012DQU
Messung: Zellspannungen und Temperaturen
Balancing: Passiver Ladungsausgleich
2 · Mikrocontroller: STM32H755
Cortex-M4: Messwerterfassung, Überwachung, Schutzansteuerung und Kommunikation
Cortex-M7: Ausführung der SOC- und SOH-Modelle
Strommessung: Zusätzlicher Messpfad
Hardwarebenchmark auf STM32H753ZI:
Bewertung der Zustandsmodelle hinsichtlich Flash, RAM und Ausführungszeit
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
1
2
Notes: Zielzeit: 50 Sekunden. Die Platinenabbildung zeigt die eigene BMS-Plattform. Markierung 1 bezeichnet den TLE9012DQU für Zellspannungs- und Temperaturmessung sowie passives Balancing. Die Strommessung erfolgt über einen zusätzlichen Messpfad. Markierung 2 bezeichnet den teilweise vom Display verdeckten STM32H755ZITx. Der Cortex-M4 übernimmt Messwerterfassung, Grenzwertüberwachung, Schutzansteuerung, Balancing-Koordination, Kommunikation und Systemmanagement; der Cortex-M7 führt die SOC- und SOH-Modelle aus. Der quantitative Hardwarebenchmark verwendet den STM32H753ZI auf einem Nucleo-144-Board. Beide Controller gehören zur STM32H7-Familie und besitzen einen Cortex-M7; die gezeigte H755-Platine und der H753ZI-Benchmark dürfen nicht gleichgesetzt werden. Der genaue Messumfang von Kernelzeit, Host-Latenz, Flash und Peak-RAM wird in der Benchmarkmethodik und im Anhang erläutert.
[Sources]
Dissertation, Abb. 4.6; Abschn. 4.3.2–4.3.4 (TLE9012DQU, STM32H755 und Aufgabenteilung); Abschn. 6.2 und 7.6 (STM32H753ZI-Benchmark). Originalabbildung: 04_Abb_4-6_BMS_Platine.png.
Quelle: bereitgestellte Dissertation main(1).pdf.
[/Sources]

## Slide 7
Feature Engineering für kompakte SOH-Modelle
7 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Modellansatz: Kompaktes MLP zur SOH-Bestimmung auf Basis zeitlich aufbereiteter Features
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Belastungshistorie: Kumulativer Ladungsdurchsatz als Kennwert der bisherigen zyklischen Belastung
Ziel: Genaue SOH-Bestimmung bei geringer Modellkomplexität

## Slide 8
MLP: Hidden Layers und Activation Functions
8 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Weighted Sum + Bias:
Berechnung von z mit
Weights W, Bias b und Inputs a
aus dem vorherigen Layer
Activation Function a = f(z):
Nonlinear Transformation
in den Hidden Layers;
Trainable Parameters: W und b
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Parameter Count pro Layer: nᵢₙ Inputs, nₒᵤₜ Outputs; Weights + Bias

## Slide 9
9 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Zeitabdeckung L · Δt: Gemeinsame Erfassung von Belastungshistorie sowie Lade- und Entladephasen

## Slide 10
Training und Evaluation auf getrennten Batteriezellen
10 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Datenaufteilung: Zehn NMC-Zellen für Training und Validierung, vier separate Testzellen
Validierung: 20 % der Sequenzen dieser zehn Zellen für die Modellwahl und Hyperparameteroptimierung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Training: Minimierung der MSE als Verlustfunktion
Evaluation: MAE und MSE auf den vier separaten Testzellen

## Slide 11
11 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 12
12 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 13
13 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 14
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
1. Datenauswahl und Feature Engineering
Daten: Sechs unabhängige LFP-Testzellen mit 16 repräsentativen Zell-/SOH-Fenstern
Features: Ergänzung von U, I und T um kausal berechnete Größen wie Qc, EFC und Ableitungen

## Slide 15
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
2. Vier Modelle aus drei Grundfamilien
Familien: Direct Measurement (DM, HDM), Model-Based (HECM) und Data-Driven (DD)
Hybride Ansätze: Ergänzung der SOC-Kerne von HDM und HECM um einen datengetriebenen SOH-Kontext

## Slide 16
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
3. Drei Gruppen von Disturbance Scenarios
Input Disturbances: Gain, Offset, Noise, Spikes und ADC-Quantisierung
Initialization Errors: Fehler im SOC-Startzustand
Signal-Integrity Faults: Sample Loss, Dropout und Timing Jitter

## Slide 17
21 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Initialization Errors
Betriebssituation
BMS-Neustart oder längere Lagerung ohne aktuelle SOC-Historie
Mögliche Auswirkungen
Anhaltende SOC-Abweichung oder verzögerte Recovery bei flacher LFP-OCV-Kennlinie

## Slide 18
25 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Testbasis
6 unabhängige
LFP-Testzellen
16 repräsentative
24-h-Fenster
Auswertung
Gleiches Zellgewicht
Balken: Makromittel
Punkte: Fensterwerte
Fehlerbalken: 95-%-KI
Streuung: Breite Fehlerspanne bei DM, HDM und HECM, engere Verteilung bei DD
DM: Feste Kapazität trotz Alterung, keine kontinuierliche Korrektur
HDM/HECM: Zusätzlicher Fehlerbeitrag aus der SOH-Schätzung
DD mit niedrigstem mittlerem MAE im nominalen Benchmark

## Slide 19
26 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
DM/HDM: Stärkster Fehleranstieg durch Integration des skalierten Stroms
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
HECM: Teilkorrektur des SOC über das Spannungsfeedback
DD: Mehrkanalhistorie als plausible Erklärung der geringeren Sensitivität
DD mit geringstem MAE-Anstieg im Sechs-Zell-Vergleich

## Slide 20
27 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
DM/HDM: Meist keine Recovery in 24 h, fehlende kontinuierliche Korrektur
HECM: Persistente Re-Ankerung des SOC durch Spannungsfeedback
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DD: Rückfälle durch das Zusammenspiel von Qc-Offset und rekurrentem Kontext
HECM mit schnellster persistenter Recovery im untersuchten Protokoll

## Slide 21
28 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
DD: Deutlicher SOC-Ausschlag am Spike mit raschem Abklingen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Spannungsfeatures: Störung von U und dU/dt als mögliche Ursache der DD-Reaktion
24-h-MAE: Kaum Änderung durch die kurze Dauer der Fehlerpeaks
DD besonders empfindlich gegenüber lokalen Spannungsspitzen

## Slide 22
29 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
DD: Höchster Gesamtscore in allen drei Prioritätsprofilen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
HECM: Stärkste persistente Recovery durch kontinuierliches Spannungsfeedback
MAE allein unzureichend: Praxisnahe Störtests und lokale Analysen zur Erfassung modellspezifischer Reaktionen und kurzzeitiger Fehlerpeaks

## Slide 23
30 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
HECM: Hoher Flash-Bedarf durch Parameter- und OCV-Kennfelder
DD mit Continuous State: Rund 1 700× schneller
und 94 % weniger RAM als Rolling Window
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM/HDM: Geringer Speicherbedarf durch wenige skalare Zustandsgrößen

## Slide 24
31 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Motivation: Hoher Speicher- und Rechenbedarf komplexer Modelle bei begrenzten BMS-Ressourcen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Methodik: Structured Pruning und INT8-Quantization als getrennte Pfade, Vergleich von Base, Pruned und Quantized auf dem STM32H753
Ziel: Kleinere SOC-/SOH-Modelle mit geringerem Hardwarebedarf bei möglichst erhaltener Accuracy

## Slide 25
Modellkomplexität: Anzahl der Parameter
32 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
LSTM-Kern: D = 6 Eingänge, H Hidden Units und vier Transformationen
Gewichte: H × D (Input) und H² (Rekurrenz), Bias: 2H je Transformation
SOC: U, I, T, Qc, dU/dt, dI/dt
SOH: t, U, I, T, EFC, Qc

## Slide 26
35 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Kompression: Pruning oder INT8-Quantization derselben trainierten SOC-/SOH-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Vergleich: Base, Pruned und Quantized auf PC und STM32 bei identischem Datenstrom
Ziel: Geringerer Hardwarebedarf bei möglichst unverändertem Schätzfehler und konsistenten PC-/STM32-Ausgaben

## Slide 27
Unstructured und Structured Pruning
36 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 28
Structured Pruning: Von der Auswahl zum kleineren Modell
37 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Score sₕ: L2-Zeilennormen je Hidden Unit über alle vier Gate-Blöcke
Wᵢₕ: Input weights, Wₕₕ: Recurrent weights
Auswahl Iₒᵤₜ: Verbleibende Ausgangszeilen der LSTM-Gates nach Score-Ranking
Kopplung Iᵢₙ: Dieselben Hidden Units als Eingangsspalten des MLP-Heads
LSTM-Konsistenz: Gleiche Kürzung aller Gates, rekurrenten Zeilen und Spalten sowie Bias und Zustände
Umsetzung: SOC 64 auf 45, SOH 128 auf 90 Hidden Units, danach Fine-Tuning

## Slide 29
Quantization: Weight-only INT8
38 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
W: Wᵢₕ oder Wₕₕ
r: row, k: column
Quantization zur Speicherung
Speicherung: q als INT8, s als FP32
Dequantization zur Laufzeit
Rekonstruierte Weights in FP32
Bias, States und MLP in FP32
Geringerer Gewichtsspeicher bei gleicher Topologie und MAC-Zahl
Verwendet

## Slide 30
Ergebnisse: Accuracy nach Modellkompression
39 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Quantized nahe Base
Pruned mit geringerer Fehlerstreuung
Nach kausaler Filterung: Höhere Fehler
und Streuung bei Pruned und Quantized
SOC-Accuracy weitgehend erhalten, höhere SOH-Fehler nach Kompression

## Slide 31
Ergebnisse: Flash- und RAM-Bedarf der Modelle
40 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Begrenzte RAM-Ersparnis:
FP32-Zustände und Aktivierungen
auch bei Quantized
Flash-Bilanz:
Einsparung gegenüber Base
 | SOC | SOH
Pruning |  | 
Flash | 40,9 % | 45,5 %
RAM | 18,3 % | 19,9 %
Quantized |  | 
Flash | 50,2 % | 58,8 %
RAM | 19,7 % | 22,9 %
RAM-Bilanz:

## Slide 32
Ergebnisse: Host-Latenz und Kernelzeit auf dem STM32
41 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Pruning vs. Base
SOC | SOH
Kernelzeit (STM32) | 
−42,9 % | −44,0 %
Host-Latenz (PC ↔ STM32) | 
−3,9 % | −29,2 %
Ergebnis
Deutlich kürzere Kernelzeit; geringer Host-Gewinn beim SOC
Ursache
Reduktion der Rechenoperationen durch weniger Hidden Units;
beim SOC hoher Zeitanteil für Übertragung und Scheduling
Fazit
Zusätzliche Optimierung von Übertragung und Scheduling
für einen größeren End-to-End-Gewinn

## Slide 33
Fazit: Antworten auf die Forschungsfragen
43 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Feature Engineering
Zeitabhängige SOH-Schätzung
auch ohne rekurrente Architektur
Belastungshistorie und Lag Sequences
als explizite Zeitinformation für ein MLP
Zuverlässigkeit
DD: höchste nominale Accuracy
und breite Robustheit im Benchmark
Multivariater zeitlicher Kontext als Stärke;
Störtests und State-Verwaltung entscheidend
Embedded AI
Neuronale SOC-/SOH-Schätzung
auf dem Mikrocontroller realisierbar
Ressourcengewinne durch Modellkompression;
Trade-off zwischen Accuracy und Ressourcen

## Slide 34
44 / 44
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

## Slide 35
Anhang 1
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 36
Anhang 2
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 37
Anhang 3
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 38
Anhang 4
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 39
Anhang 5
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Aufteilung | LFP-Robustness-Benchmark
Training | 6 Zellen
Validierung | 3 Zellen
Test | 6 unabhängige Holdout-Zellen
Auswertung | 16 verfügbare Zell-/SOH-Fenster
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 40
Anhang 6
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Ziel | Variante | Flash [KB] | RAM [KB] | Zeit [ms]
SOC | Base | 105,32 | 4,93 | 1,40
SOC | Pruned | 62,27 | 4,03 | 0,80
SOC | Quantized | 52,48 | 3,96 | 6,99
SOH | Base | 335,00 | 8,69 | 22,73
SOH | Pruned | 182,41 | 6,96 | 12,72
SOH | Quantized | 138,00 | 6,70 | 29,21
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 41
Anhang 7
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 42
Anhang: DD-Ausführung und Zustandsführung
Anhang 8
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Rolling Window: Hoher Aufwand durch erneute Auswertung aller 2024 Schritte
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Continuous State: Ein Update bei erhaltener Historie und ähnlichem Nominalfehler
Periodic Reset: Große Fehlerpeaks durch wiederholten Verlust der Historie
Continuous State als effiziente Betriebsart mit eigenem Validierungsbedarf

## Slide 43
Anhang: Stateful LSTM und MLP-Head
Anhang 9
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick

## Slide 44
Anhang: Signed Error Distributions von SOC und SOH
Anhang 12
Florian Rzepka | Disputation | 2026
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Signed error: Prediction minus Ground Truth
Positive Fehler: Überschätzung, negative Fehler: Unterschätzung

## Slide 45
Anhang: Kernelzeit und Kompressionseffekte
Anhang 15
Florian Rzepka | Disputation | 2026
Ziel | Variante | Kernel [ms] | Δ zu Base | Host [ms]
SOC | Base | 1,40 | – | 12,70
SOC | Pruned | 0,80 | −43 % | 12,20
SOC | Quantized | 6,99 | +399 % | 18,48
SOH | Base | 22,73 | – | 34,88
SOH | Pruned | 12,72 | −44 % | 24,69
SOH | Quantized | 29,21 | +29 % | 41,23
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick