## Slide 1
Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation
Methods for Battery Management Systems:
Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware
Integration
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Guten Tag, Herr Professor Strunz, Frau Professor Kowal, Herr Professor Opferkuch und Herr Professor Li. Herzlich willkommen auch allen Gästen.
Vielen Dank an die Kommission. Frau Professor Kowal, Ihnen danke ich für die Betreuung meiner Promotion. Herrn Professor Opferkuch und Herrn Professor Li danke ich für die Anreise aus Nürnberg und Aachen. Herr Professor Opferkuch, nach meiner Bachelorarbeit zu Lithium-Ionen-Akkus an der TH Nürnberg freue ich mich, dass Sie auch heute wieder dabei sind.
Der Titel meiner Dissertation lautet:
Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration.
Es geht um State Estimation mit Neural Networks direkt im Battery Management System: Wie lassen sich SOC und SOH zuverlässig bestimmen, und wie können die Modelle mit begrenztem Speicher und begrenzter Rechenleistung auf einem Microcontroller laufen?

## Slide 2
Motivation: Batteriespeicher für eine dezentrale und autonome Energieversorgung
Dezentrale Energiesysteme: Lokale Batteriespeicher in Versorgungsnetzen – Beispiel MG-Farm
Mobile Anwendungen: Energieversorgung außerhalb fester Infrastruktur; begrenzter Wartungszugang
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Ressourcenbeschränkung: Wenig Rechenleistung und Speicher; eingeschränkter oder fehlender Internetzugang
Forschungsbedarf: Zuverlässige Zustandsbestimmung direkt im BMS bei begrenztem Ressourcenbudget
2 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[1]
Notes: Die Motivation für meine Arbeit entstand aus meinen bisherigen Arbeiten zu autonomen und dezentralen Energiesystemen. Dazu zählen meine Masterarbeit am DLR zur mobilen Pflanzenanbaueinheit MEPA und vor allem das Projekt MG-Farm an der TU Berlin zu Microgrids in Nordafrika.
Für die hier genannten Anwendungen müssen Batteriespeicher zuverlässig arbeiten.
Auch außerhalb fester Infrastruktur muss die State Estimation mit wenig Rechenleistung und Speicher zuverlässig funktionieren. Daraus ergibt sich der Forschungsbedarf: zuverlässige Zustandsbestimmung direkt im BMS bei begrenztem Ressourcenbudget.

## Slide 3
Forschungsfragen und Ziele der Dissertation
1. Wie lässt sich das komplexe, zeitabhängige Alterungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien mit einfachen, kompakten Modellen abbilden?
Ziel: Entwicklung kompakter SOH-Modelle
mit Feature Engineering
2. Wie verhalten sich Batteriezustandsmodelle unter realistischen Betriebs- und Messbedingungen, und welche Faktoren bestimmen ihre Robustheit?
Ziel: Benchmark verschiedener Estimatorklassen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
3. Wie lassen sich Batteriezustandsmodelle auf Embedded-Hardware übertragen und hinsichtlich Speicherbedarf, Laufzeit und Energiebedarf optimieren?
Ziel: Optimierung durch Pruning und Quantization
3 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Daraus ergeben sich drei Forschungsfragen.
Erstens: Wie lässt sich das komplexe, zeitabhängige Alterungsverhalten von Lithium-Ionen-Batterien mit einfachen, kompakten Modellen abbilden?
Zweitens: Wie verhalten sich Batteriezustandsmodelle unter realistischen Betriebs- und Messbedingungen, und welche Faktoren bestimmen ihre Robustheit?
Drittens: Wie lassen sich Batteriezustandsmodelle auf Embedded-Hardware übertragen und hinsichtlich Speicherbedarf, Laufzeit und Energiebedarf optimieren?
Rechts steht die Vortragsstruktur.

## Slide 4
Stand der Technik und eigener Beitrag
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Kompakte SOH-Modelle
Robustheit bei
Messfehlern
Embedded-Optimierung
Bisherige Ansätze
Beitrag dieser Arbeit
4 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Neuronale Modelle für die
SOH-Schätzung [2], [3], [4]
Zeitinformation über Inputs
oder Netzarchitektur [3], [4]
Einfluss von Messfehlern auf
SOC-Schätzer [5], [6]
Störanfällige Messung und
Datenübertragung im BMS [7]
Neuronale Schätzer auf
Mikrocontrollern [8], [9]
Modellkompression zur
Ressourceneinsparung [9], [10]
Hardwarebezug: Eignung und Grenzen neuronaler Schätzmodelle für den BMS-Einsatz
Übergreifende Bewertung: Accuracy und Störverhalten – lokal und im Gesamtverlauf
Pruning und Quantization im Vergleich: Accuracy, Speicherbedarf und Laufzeit von SOC- und SOH-Modellen auf einer MCU
Notes: Auf dieser Folie sehen wir den Stand der Technik zu den einzelnen Themengebieten. Neural Networks für SOH, Robustheitsstudien und MCU-Implementierungen sind bereits bekannt.
Der besondere Beitrag meiner Arbeit liegt darin diese oft getrennten Bereiche zu vereinen. Dh. Auch immer einen Hardwerbezug herzustellen, eine übergreifende bewertung zu finden die Accuracy aber auch das Störverhalten abdeckt und insbesondere mit dem Pruning und Quantization Optimierungsmethoden zu untersuchen für SOC und SOH Modelle die so bisher noch nicht durchgeführt wurden.

## Slide 5
Betriebsbedingungen prägen den Alterungsverlauf
NMC: 14 Zellen · 7 Alterungsszenarien
Referenz: SOH aus wiederholten Kapazitätsmessungen
Einflussgrößen: Temperatur, mittlerer SOC, Entladetiefe und Entlade-C-Rate
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Verwendung der Datensätze in dieser Arbeit:
NMC: Modellentwicklung zur SOH-Bestimmung
LFP: Robustheitsvergleich und Embedded-AI-Optimierung
5 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Die erste Untersuchung basiert auf einem NMC Dataset mit vierzehn Zellen in sieben Ageing-Szenarien. Die Kurven zeigen, dass sich die Capacity je nach Betriebsbedingungen unterschiedlich entwickelt. Einfluss haben unter anderem Temperature, SOC, Depth of Discharge und Discharge Rate.
Die SOH Reference entsteht aus wiederholten Capacity Measurements. Der SOH beschreibt die verbleibende Capacity im Verhältnis zur Nominal Capacity. Eine gealterte Zelle kann also vollständig geladen sein und trotzdem weniger Ladung speichern als eine neue.
Dieses Dataset dient der Entwicklung der SOH-Modelle.

## Slide 6
Betriebsbedingungen prägen den Alterungsverlauf
LFP: 15 Zellen · systematische Lastvariation
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Referenz: SOH aus wiederholten Kapazitätsmessungen
Versuchsbedingungen: Variation von Lade-C-Rate, Entlade-C-Rate und Entladetiefe bei 25 °C
Verwendung der Datensätze in dieser Arbeit:
NMC: Modellentwicklung zur SOH-Bestimmung
LFP: Robustheitsvergleich und Embedded-AI-Optimierung
6 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[13]
Notes: Für das Robustness Benchmarking und die spätere Embedded Optimization dient ein zweites Dataset mit fünfzehn LFP-Zellen. Hier wurden Charge Rate, Discharge Rate und Depth of Discharge systematisch variiert, bei fünfundzwanzig Grad Umgebungstemperatur.
Die Kurven zeigen auch hier deutlich unterschiedliche Ageing-Verläufe.

## Slide 7
BMS: Messung, Schutz und Zustandsbestimmung
1 · BMS-Chip: TLE9012DQU
Messung: Zellspannungen und Temperaturen
Balancing: Passiver Ladungsausgleich
2 · Mikrocontroller: STM32H755
Cortex-M4: Messwerterfassung, Überwachung, Schutzansteuerung und Kommunikation
Cortex-M7: Ausführung der SOC- und SOH-Modelle
Hardwarebenchmark auf STM32H753ZI:
Bewertung der Zustandsmodelle hinsichtlich Flash, RAM und Ausführungszeit [14]
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
1
2
7 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[11]
Notes: Die entwickelte BMS Platform verbindet Measurement und Monitoring mit eigenen Modellen zur State Estimation. Im Foto sind die beiden zentralen Bausteine markiert: Der TLE9012 misst Cell Voltages und Temperatures und ermöglicht Passive Balancing.
Der STM32H755 verteilt die Aufgaben auf zwei Cores. Der Cortex-M4 übernimmt Data Acquisition und Communication, der Cortex-M7 ist für die State Estimation vorgesehen.
Die späteren Memory- und Runtime-Messungen erfolgen auf dem hier unten genannten STM32H753, ebenfalls mit Cortex-M7. Dieses Mikrocontroller-Modell bildet die Plattform für den Hardware Benchmark.

## Slide 8
Feature Engineering für kompakte SOH-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
8 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Motivation: Zeitabhängige SOH-Schätzung mit
geringer Modellkomplexität
Methodik: Feature Engineering und Lag
Sequences zur Bereitstellung der zeitlichen
History als MLP-Input
Ziel: Bewertung des Einflusses von Input
Features, Zeitauflösung und History-Länge auf
die Schätzgenauigkeit
Neural Network Architecture for Determining the Aging of Stationary Storage Systems in Smart Grids
Rzepka et al. (2023), Energies [12]
Notes: Im ersten Teil zu kompakten zeitbasierten Modellen steht das Feature Engineering für die SOH Estimation mit einem Multi-Layer Perceptron, kurz MLP, im Mittelpunkt. Die Motivation war hier ein Modell zu entwickeln das sehr einfach im Aufbau ist und trotzdem Zeitabhänigkeiten darstellen kann.
Ein Feedforward Network besitzt keinen internen Recurrent State. Die zeitliche History wird deshalb über die Inputs bereitgestellt.
Untersucht werden der Einfluss der Input Features, der Zeitauflösung und der Länge dieser History auf die Schätzgenauigkeit.

## Slide 9
Feature Engineering mit Lag Sequences
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Eingangsvektor xₖ: L Messschritte mit U, T und kumulativem Strom (Q im Bild), SOH-Ziel am Fensterende
Zeitabdeckung L · Δt: Gemeinsame Erfassung von Belastungshistorie sowie Lade- und Entladephasen
9 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Die History wird über Lag Sequences bereitgestellt. Dafür werden die Messwerte zunächst in Zeitintervallen zusammengefasst. Die Features sind Voltage, Temperature und kumulierter Strom, getrennt nach Charge und Discharge.
Die farbigen Markierungen zeigen zusammengehörige Zeitschritte. Diese werden unten zu einem gemeinsamen Input Vector zusammengefügt. Das MLP erhält damit aktuelle und vergangene Informationen; der Target Value ist der SOH am Ende des Windows.
Sequence Length und Time Resolution bestimmen die zeitliche Abdeckung: Sechzehn Steps mit zehn Minuten ergeben eine History von hundertsechzig Minuten.

## Slide 10
Training und Evaluation auf getrennten Batteriezellen
Datenaufteilung: Zehn NMC-Zellen für Training und Validierung, vier separate Testzellen
Validierung: 20 % der Sequenzen dieser zehn Zellen für die Modellwahl und Hyperparameteroptimierung [15]
Skalierung: Einheitliche Eingangsskalierung auf [0, 1] für Training, Validierung und Test
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Training: Minimierung der MSE als Verlustfunktion
Evaluation: MAE und MSE auf den vier separaten Testzellen
10 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Das Ablaufdiagramm trennt Modellentwicklung und abschließenden Test. Zehn NMC-Zellen dienen Training und Validation. Vier weitere Zellen bleiben für den Test reserviert. Zwanzig Prozent der Sequences aus den zehn Entwicklungszellen werden für Validation und Hyperparameter Tuning verwendet.
Das Input Scaling bringt die Features auf den Bereich zwischen null und eins. Im Training werden die Weights so angepasst, dass die MSE Loss sinkt. Hyperband sucht unter anderem nach geeigneter Depth, Width und zeitlicher Input-Konfiguration.
Die Formeln unten unterscheiden die Fehlermaße: MSE quadriert die Abweichungen, MAE mittelt ihre Beträge. Die Evaluation auf den separaten Test Cells prüft die Generalization auf unbekannte Zellen.

## Slide 11
Ergebnisse: Einfluss von Zeitauflösung und Lag-Sequence Length
Grobe Zeitauflösung: Glättung relevanter Lade- und Entladedynamik durch Aggregation
Feine Zeitauflösung: Kürzere Zeitabdeckung bei gleicher Lag-Sequence Length L, größerer Eingangsvektor bei mehr Zeitschritten
Konfiguration: L = 16, Δt = 10 min, Historie von 160 min
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
11 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Die Fehler-Matrix zeigt den Einfluss von Time Resolution und Sequence Length. Jede Kachel steht für eine Kombination; ihre Farbe beschreibt den zugehörigen Fehler.
Eine grobe Time Resolution glättet die Messwerte und verdeckt dadurch relevante Charge- und Discharge-Dynamik. Bei feiner Time Resolution deckt dieselbe Zahl von Steps weniger Zeit ab. Für eine längere History muss dann der Input Vector wachsen.
Sechzehn Steps mit zehn Minuten bieten hier einen geeigneten Trade-off zwischen zeitlicher Abdeckung und Detailgrad. Längere Sequences oder feinere Daten verbessern die Accuracy nicht automatisch.

## Slide 12
Ergebnisse: Genauigkeit und Grenzen der SOH-Schätzung
Zellen 1 und 7: Gute Übereinstimmung mit der Kapazitätsreferenz, MAE von 0,253 bis 0,487 Prozentpunkten
Zelle 9: Größere systematische und lokale Abweichungen, MAE 2,528 Prozentpunkte als Grenze der Übertragbarkeit
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
12 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Die drei Diagramme vergleichen SOH Prediction und Capacity Reference. Bei Cells eins und sieben, links und in der Mitte, stimmen die Verläufe recht gut überein. Der MAE liegt ungefähr zwischen einem Viertel und einem halben Prozentpunkt.
Cell neun rechts zeigt die Grenze deutlicher: systematische und lokale Abweichungen mit einem MAE von rund zweieinhalb Prozentpunkten.
Eine Feedforward Architecture kann mit geeigneter History also zeitabhängiges Ageing abbilden. Die Generalization auf andere Ageing-Verläufe ist jedoch nicht selbstverständlich. Damit stellt sich die nächste Frage: Wie zuverlässig arbeiten verschiedene Estimator bei gezielt gestörten Inputs oder einer falschen Initialization?

## Slide 13
Benchmark: Genauigkeit, Robustheit und Recovery
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
13 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Motivation: Aussage über Zuverlässigkeit
der Modelle im realen Betrieb mit
gestörten Messsignalen
Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications
Rzepka, Chen & Kowal (2026), eingereichtes Manuskript bei EAAI [16]
Methodik:
Vergleich von DM, HDM, HECM und DD bei gleichen Störungen
Messung lokaler Fehler, Recovery und Hardwarebedarf auf dem STM32
Ziel: Benchmarkkritieren für eine belastbare Bewertung von Genauigkeit, Störfestigkeit und
Eignung für embedded Models
Notes: Im zweiten Teil der Arbeit geht es darum, wie zuverlässig die Modelle im realen Betrieb arbeiten. Da hier auch Messfehler und Datenausfälle auftreten können, reicht die nominale Accuracy allein für eine Bewertung nicht aus.
Verglichen werden vier SOC Estimator Classes: Direct Measurement, Hybrid Direct Measurement, ein Hybrid Equivalent-Circuit Model und ein Data-Driven Model. Neben der globalen Accuracy werden lokale Fehler, die Recovery Time und der Hardwarebedarf auf dem STM32 untersucht.
Ziel ist es Benchmarkkriterien zu entwickeln, die zusätzlich Robustness und Recovery berücksichtigen. Damit wird untersucht, wie stark Störungen die Schätzung beeinflussen und wie schnell sich die Modelle anschließend wieder erholen.

## Slide 14
Benchmark: Aufbau der SOC-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM
Direct Measurement
Stromintegration mit fester Kapazität
I, Δt
∫ I dt
Qc
Cnom
konstant
SOC
Reset Point: Qc = 0
Prinzip: Stromintegration und Division durch die feste Nennkapazität
Nutzen: Transparente Referenz mit geringem Rechen- und Speicherbedarf
14 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[17]
Notes: Direct Measurement basiert auf Coulomb Counting. Das Blockdiagramm zeigt den Weg vom Current über die Integration zur SOC-Berechnung. Der kumulierte Strom beschreibt die umgesetzte Ladung; dividiert durch die feste Nominal Capacity ergibt sich die SOC-Änderung.
Ein Reset Point entsteht bei einer ausreichend langen Phase nahe der Ladeschlussspannung. Dieser Full-Charge-Zustand setzt den kumulierten Strom zurück und den SOC auf voll.
Zwischen diesen Punkten gibt es keine kontinuierliche Voltage Correction. Current Errors, eine unpassende Capacity und eine nicht berücksichtigte Coulombic Efficiency können deshalb zu SOC Drift beitragen.

## Slide 15
Benchmark: Aufbau der SOC-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM
Direct Measurement
HDM
Hybrid Direct Measurement
Kapazitätsanpassung mit SOH
Stunden-
Features
LSTM
SOH
I, Δt
∫ I dt
Qc
Ceff
Cnom × SOH
SOC
Nutzen: Berücksichtigung des Kapazitätsverlusts bei gleichem Integrationskern
LSTM: Historie im Cell State, Steuerung von Erhalt, Aktualisierung und Ausgabe durch Gates
15 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[18]
Notes: Hybrid Direct Measurement ergänzt diesen Ablauf um die Anpassung der Capacity. Im oberen Zweig liefert ein LSTM aus Stunden-Features eine SOH Estimation. Damit wird unten die Effective Capacity für das Coulomb Counting bestimmt.
Das LSTM verarbeitet eine History. Sein Cell State speichert Informationen, während Gates steuern, welche Anteile erhalten, ergänzt und ausgegeben werden.
So berücksichtigt HDM den Capacity Loss durch Ageing, ohne den grundlegenden Integrationspfad zu ändern. Die Accuracy hängt dadurch zusätzlich von der SOH Estimation ab. Current Errors sammeln sich weiterhin auf, und zwischen den Reset Points fehlt eine kontinuierliche Korrektur über die Spannung.

## Slide 16
Benchmark: Aufbau der SOC-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM
Direct Measurement
HDM
Hybrid Direct Measurement
HECM
Hybrid Equivalent-Circuit Model
Spannungsfeedback für SOC
LSTM
SOH
Kapazität und
SOH-Kennfelder
I
2RC-ECM-Modell
EKF-
Korrektur
Ugemessen
SOC
Û
Prinzip: Zustandskorrektur durch den EKF [17, 19] über die Spannungsabweichung U − Û
Nutzen: Verbindung von physikalischer Dynamik, SOH-Anpassung und Messfeedback
16 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Das Hybrid Equivalent-Circuit Model verbindet ein Ersatzschaltbild mit einem Extended Kalman Filter. Das Modell beschreibt den ohmschen Internal Resistance und verzögerte Spannungsanteile über zwei RC-Glieder.
Oben liefert das bereits bekannte SOH-LSTM den Ageing State. Daraus werden Capacity und passende Parameter aus vorab bestimmten Lookup Tables ausgewählt. Die Tabellen selbst werden dabei nicht verändert.
Im unteren Signalweg berechnet das ECM zunächst die State Prediction und eine erwartete Terminal Voltage. Der EKF vergleicht diese mit der gemessenen Spannung. Aus diesem Residual korrigiert er SOC und RC-States unter Berücksichtigung ihrer Unsicherheit. HECM nutzt damit eine kontinuierliche Rückmeldung aus der Spannung.

## Slide 17
Benchmark: Aufbau der SOC-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM
Direct Measurement
HDM
Hybrid Direct Measurement
HECM
Hybrid Equivalent-Circuit Model
DD
Data-Driven Model
SOC aus der Signalhistorie
LSTM · SOH
Fenster: 2024 Samples
U, I, T, Qc,
dU/dt, dI/dt,
Δt, SOH
GRU
MLP-
Head
SOC
Nutzen: Erfassung zeitlicher Zusammenhänge aus Messsignalen und kausalen Features
GRU: Hidden State, Update zur Zustandsmischung, Reset für die Historie im Kandidaten
17 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[18]
Notes: Beim Data-Driven Model arbeiten zwei Neural Networks zusammen. Oben liefert erneut das gemeinsame SOH-LSTM den Ageing State. Unten verarbeitet eine GRU die Signalhistorie und gibt ihren Hidden State an einen MLP-Head weiter, der den SOC ausgibt.
Die GRU ist ebenfalls rekurrent, besitzt gegenüber einem LSTM aber keinen separaten Cell State. Update Gate und Reset Gate steuern ihren Hidden State.
Die Inputs umfassen Voltage, Current, Temperature, kumulierten Strom, dynamische Features, Zeitabstände und SOH. Im Benchmark wird jeweils ein Window aus zweitausendvierundzwanzig Samples ausgewertet. Das Modell lernt also die Zuordnung aus Daten, ohne ein explizites ECM zu benötigen.

## Slide 18
Benchmark: Störungen und kausale Auswertung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Initialization Errors
Betriebssituation
BMS-Neustart oder längere Lagerung ohne aktuelle SOC-Historie
Mögliche Auswirkungen
Anhaltende SOC-Abweichung oder verzögerte Recovery bei flacher LFP-OCV-Kennlinie
18 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[11]
[5], [6]
Notes: Für den Benchmarktest können wir die Störfälle in drei Bereiche unterteilen. Die vier Modelle wurden dann in einem Benchmark untersucht. Die Kreisgrafik ordnet die Tests in drei Gruppen: Initialization Errors, Input Disturbances und Signal Integrity Faults. Alle Estimator erhalten jeweils dieselbe Störung.
Hier hervorgehoben sind Initialization Errors. Dabei startet der Test absichtlich mit einem falschen SOC. Gemessen wird, ob und wie schnell der Estimator wieder zum korrekt initialisierten Verlauf zurückfindet.
Das ist beispielsweise nach einem BMS-Neustart relevant. Bei LFP erschwert außerdem die flache OCV-Kennlinie in weiten SOC-Bereichen eine eindeutige Initialisierung allein aus der Spannung.

## Slide 19
Benchmark: Störungen und kausale Auswertung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Input Disturbances
Betriebssituation
Sensordrift, Fehlkalibrierung und
elektromagnetische
Störungen
Mögliche Auswirkungen
SOC-Drift, verfälschtes Spannungsfeedback und fehlerhafte NN-Features
19 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[11]
[5], [7]
Notes: Der hervorgehobene Bereich zeigt nun die Input Disturbances. Dazu gehören Gain Errors, Offset Errors, Noise und einzelne Voltage Spikes.
Ein Gain Error skaliert den Messwert, ein Offset verschiebt ihn. Noise erzeugt schwankende Abweichungen. Solche Fehler können etwa durch Calibration, Sensor Drift oder elektromagnetische Störungen entstehen.
Ihre Wirkung hängt vom Modell ab: Current Errors beeinflussen die Ladungsbilanz, Voltage Errors das Spannungsfeedback und die daraus berechneten Features. Die Tests machen sichtbar, welche Signalabhängigkeiten besonders kritisch sind.

## Slide 20
Benchmark: Störungen und kausale Auswertung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Signal-Integrity Faults
Betriebssituation
Paketverluste, Kommunikationsausfälle und variable Task- oder Bus-Latenzen
Mögliche Auswirkungen
Fehlerhafte Ladungsbilanz und verfälschte Signalhistorie bei weiterlaufendem Zellbetrieb
20 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[11]
[6]
Notes: Die dritte Gruppe in der Kreisgrafik sind Signal Integrity Faults. Hier geht es um fehlende Samples, längere Ausfälle und unregelmäßige Zeitabstände.
Solche Störungen entstehen im realen Betrieb durch Paketverluste, Kommunikationsausfälle und schwankende Latenzen.

## Slide 21
Ergebnisse: Nominale SOC-Genauigkeit im Benchmark
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Testbasis
6 unabhängige
LFP-Testzellen
16 repräsentative
24-h-Fenster
Auswertung
Gleiches Zellgewicht
Balken: Makromittel
Punkte: Fensterwerte
Fehlerbalken: 95-%-KI
Streuung: Breite Fehlerspanne bei DM, HDM und HECM, engere Verteilung bei DD
DM: Feste Kapazität trotz Alterung, keine kontinuierliche Korrektur
HDM/HECM: Zusätzlicher Fehlerbeitrag aus der SOH-Schätzung
DD: Niedrigster mittlerer MAE im nominalen Benchmark
21 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Zunächst sehen Sie die Ergebnisse der Nominal Accuracy ohne zusätzliche Disturbance. Die Auswertung nutzt sechzehn feste Vierundzwanzig-Stunden-Windows aus sechs unabhängigen Holdout-Zellen.
Im Diagramm stehen die Punkte für einzelne Fenster. Die Balken zeigen die über die Zellen gleich gewichteten MAE-Werte, die Fehlerbalken deren fünfundneunzigprozentige Confidence Intervals.
Links steht der MAE, rechts der RMSE, der große Abweichungen stärker gewichtet. DD erreicht hier den niedrigsten mittleren MAE von rund zweieinhalb Prozentpunkten; auch die Fensterwerte streuen vergleichsweise wenig.
Diese Nominal Accuracy ist zunächst die Ausgangslage.

## Slide 22
Ergebnisse: Sensitivität gegenüber Strom-Gain-Fehlern
DM/HDM: Stärkster Fehleranstieg durch Integration des skalierten Stroms
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
HECM: Teilkorrektur des SOC über das Spannungsfeedback
DD: Mehrkanalhistorie als plausible Erklärung der geringeren Sensitivität
DD mit geringstem MAE-Anstieg im Sechs-Zell-Vergleich
22 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Als erstes Beispiel dient ein Current Gain Error, also eine fehlerhafte Skalierung des Stroms. Oben sehen wir die Zunahme der Fehler der einzelnen Modelle bei Zunahme des Strom Gains.
Unten links ist zu sehen, wie der Gain Error den gemessenen Strom verändert. Der SOC-Verlauf unten rechts zeigt die Folge:
Beim Coulomb Counting wächst die Abweichung durch die fortgesetzte Integration des falschen Stroms.
HECM kann einen Teil davon über das Spannungsfeedback korrigieren. Bei DD ist die Nutzung mehrerer zeitabhängiger Features eine plausible Erklärung für die geringere Sensitivität. Der Plot allein beweist jedoch nicht, welchen Anteil jedes Feature daran hat.

## Slide 23
Ergebnisse: Recovery nach SOC-Initialisierungsfehlern
DM/HDM: Meist keine Recovery in 24 h, fehlende kontinuierliche Korrektur
HECM: Persistente Re-Ankerung des SOC durch Spannungsfeedback
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DD: Rückfälle durch das Zusammenspiel von Qc-Offset und rekurrentem Kontext
HECM mit schnellster persistenter Recovery im untersuchten Protokoll
23 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Bei der Recovery nach einem SOC-Initialisierungsfehler zeigt das obere Diagramm zunächst die SOC-Verläufe. Unten links wird die Abweichung zum jeweils korrekt initialisierten Lauf sichtbar.
Unterschieden wird zwischen einem ersten Aufenthalt von mindestens fünf Minuten im Toleranzband und einer persistenten Recovery. Bei letzterer bleibt die Abweichung bis zum Fensterende im Band. Die Balken unten rechts vergleichen diese Zeiten.
HECM erreicht im untersuchten Protokoll die schnellste persistente Recovery. DD kann früh in das Band gelangen, später aber wieder herausfallen. DM und HDM behalten ohne passenden Reset Point weitgehend ihren Initialisierungsfehler.
Damit zeigt sich bereits: Ein niedriger Nominal Error und eine schnelle, dauerhafte Recovery sind unterschiedliche Eigenschaften.

## Slide 24
Ergebnisse: Lokale SOC-Reaktion auf Spannungsspitzen
DD: Deutlicher SOC-Ausschlag am Spike mit raschem Abklingen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Spannungsfeatures: Störung von U und dU/dt als mögliche Ursache der DD-Reaktion
24-h-MAE: Kaum Änderung durch die kurze Dauer der Fehlerpeaks
DD besonders empfindlich gegenüber lokalen Spannungsspitzen
24 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Lokale Fehler wie die Voltage Spikes zeigen einen weiteren Unterschied. Oben sind SOC-Verläufe um einen einzelnen Spike dargestellt. DD reagiert mit einem deutlichen Ausschlag und anschließendem Abklingen.
Unten links wird die Größe der lokalen Fehlerpeaks verglichen; unten rechts der mittlere zusätzliche Absolute Error über die Zeit nach den Spikes. Gerade diese lokale Darstellung macht die kurze, starke Reaktion sichtbar.
DM und HDM nutzen die Spannung zwischen den Reset Points nicht zur kontinuierlichen SOC-Korrektur. Bei HECM gewichtet der Kalman Gain die Spannungsabweichung entsprechend der Unsicherheit von Vorhersage und Messung. Einzelne Voltage Spikes führen hier nur zu einer kleinen SOC-Korrektur. DD verarbeitet dagegen sowohl die Voltage als auch ihre zeitliche Änderung.
Im MAE über vierundzwanzig Stunden fällt ein so kurzer Fehlerpeak kaum auf.

## Slide 25
Ergebnisse: Genauigkeit, Robustheit und Recovery
DD: Höchster Gesamtscore in allen drei Prioritätsprofilen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
HECM: Stärkste persistente Recovery durch kontinuierliches Spannungsfeedback
MAE allein unzureichend: Praxisnahe Störtests und lokale Analysen zur Erfassung modellspezifischer Reaktionen und kurzzeitiger Fehlerpeaks
25 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Das Netzdiagramm links fasst die drei Bewertungsdimensionen Accuracy, Robustness und Recovery zusammen. DD zeigt hohe Scores bei Accuracy und Robustness; die besondere Stärke von HECM liegt in der persistenten Recovery.
Die Balken rechts zeigen den Gesamtscore bei unterschiedlichen Prioritäten: einmal mit Schwerpunkt Accuracy, einmal Robustness und einmal Recovery. In allen drei untersuchten Profilen liegt DD vorn.
Das bedeutet nicht, dass DD in jedem einzelnen Störfall überlegen ist. Die Voltage Spikes zeigen eine konkrete Schwäche. Für die Auswahl zählen deshalb Nominal Accuracy, lokale Fehler und Recovery gemeinsam. Der nächste Teil ergänzt diese Bewertung um den Ressourcenbedarf.

## Slide 26
Embedded AI: Pruning und Quantization
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
26 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Motivation: Hoher Speicher- und
Rechenbedarf komplexer Modelle bei
begrenzten BMS-Ressourcen
Methodik: Structured Pruning [22] und
INT8-Quantization [24] als getrennte
Pfade für SOC-/SOH-LSTM
Vergleich auf PC und STM32
Ziel: Verringerung des Hardwarebedarfs
bei möglichst erhaltener Accuracy
Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation
Rzepka & Kowal (2026), EAAI [20]
Notes: Im dritten Teil werden komplexe Modelle mit hohem Speicher und Rechenbedarf untersucht. Um die Frage zu beantworten, wie sie für den Einsatz auf Microcontroller optimiert werden können
Zwei Verfahren stehen im Mittelpunkt: Structured Pruning und Weight-only INT8 Quantization.
Ziel ist, Speicherbedarf und Inference Time zu reduzieren und die Accuracy möglichst zu erhalten. Die Evaluation erfolgt auf dem PC und auf dem STM32. Dafür muss zunächst klar sein, welche Bereiche der Modelle optimiert werden können.

## Slide 27
Modellkomplexität: Anzahl der Parameter
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
LSTM-Kern: D = 6 Eingänge, H Hidden Units und vier Transformationen
Gewichte: H × D (Input) und H² (Rekurrenz), Bias: 2H je Transformation
SOC: U, I, T, Qc, dU/dt, dI/dt
SOH: t, U, I, T, EFC, Qc
27 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Die Abbildung zeigt die Architektur der verwendeten Modelle. Sie bestehen jeweils aus einem LSTM und einem nachgeschalteten MLP-Head.
Ein wesentlicher Teil der Berechnungen in neuronalen Netzen erfolgt über Matrixoperationen. Die Parameteranzahl ist dabei ein wichtiges Maß für die Modellkomplexität.
Für das hier verwendete LSTM lässt sich diese Anzahl aus der Input-Größe D und der Anzahl der Hidden Units H berechnen. Dabei werden die Input Weights, Recurrent Weights und Biases der 3 Gates und des Candidate zusammengezählt.
Beide Modelle besitzen 6 Input Features. Mit 64 Hidden Units ergeben sich für den SOC-LSTM rund 18.400 Parameter. Beim SOH-LSTM mit 128 Hidden Units sind es rund 69.600.

## Slide 28
Modellkomplexität: Anzahl der Parameter
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
MLP-Head: Hidden Layer der Breite M und skalarer Ausgang
Hidden Layer: H × M Gewichte + M Bias, Ausgang: M Gewichte + 1 Bias
28 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Der MLP-Head erhält den Hidden State des LSTM als Input und berechnet daraus den SOC- beziehungsweise SOH-Wert.
Seine Parameterzahl ergibt sich aus den Gewichten und Biases der Hidden Layer und der Output Layer. In unseren Modellen gilt M gleich H. Damit kommen beim SOC rund 4.200 und beim SOH rund 16.600 Parameter hinzu.

## Slide 29
Modellkomplexität: Anzahl der Parameter
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Gesamtzahl: LSTM-Kern + MLP-Head, jeweils inklusive Bias
Base-Modell (D = 6) | LSTM | MLP | Gesamt
SOC (H = M = 64) | 18 432 | 4 225 | 22 657
SOH (H = M = 128) | 69 632 | 16 641 | 86 273
LSTM-Kern mit rund 81 % der Parameter und quadratischem H²-Anteil
29 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Damit ergeben sich insgesamt rund 23.000 Parameter für das SOC-Modell und 86.000 für das SOH-Modell. Rund 81 % liegen im LSTM-Kern, dessen Parameterzahl vom quadratischen Anteil H² dominiert wird – hier liegt deshalb das größte Potenzial zur Reduktion der Parameterzahl.

## Slide 30
Versuchsaufbau: Kompression und STM32-Benchmark
Kompression: Pruning oder INT8-Quantization derselben trainierten SOC-/SOH-Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Vergleich: Base, Pruned und Quantized auf PC und STM32 bei identischem Datenstrom
Ziel: Geringerer Hardwarebedarf bei möglichst unverändertem Schätzfehler und konsistenten PC-/STM32-Ausgaben
30 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[20]
Notes: Der Ablauf der Versuchsdurchführung ist hier von links nach rechts dargestellt: Dataset, Training, Compression, Firmware Export und Hardware Benchmark.
Aus demselben trainierten Modell entstehen zwei getrennte Varianten. Der obere Pfad entfernt Hidden Units und enthält anschließend Fine-Tuning. Der untere Pfad quantisiert die LSTM-Weights.
Danach werden die Parameter für die C-Implementierung exportiert. Base, Pruned und Quantized erhalten denselben Input Stream. Verglichen werden Accuracy, Flash, RAM und Inference Time.

## Slide 31
Unstructured und Structured Pruning
Unstructured Pruning: Einzelne Gewichte nullsetzen. Matrixabmessungen und dichte Schleifen bleiben gleich [21]
Structured Pruning: Ganze Kanäle mit abhängigen Zeilen und Spalten entfernen [22]
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Export: Kleinere dichte Tensoren für den vorhandenen FP32-Kernel
31 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[11]
Notes: Als Nächstes möchte ich noch etwas genauer auf die angewandten Methoden eingehen. Beim Pruning werden ausgewählte Teile eines trainierten Netzes entfernt, um seinen Ressourcenbedarf zu reduzieren. Die Abbildung unterscheidet zwei Arten.
Links steht das unveränderte Modell. In der Mitte werden beim Unstructured Pruning einzelne Weights auf null gesetzt. Die Matrixdimensionen bleiben gleich, ebenso die Länge des Hidden Vectors. Ein Dense Kernel rechnet deshalb weiterhin über dieselben Positionen.
Rechts werden beim Structured Pruning ganze Hidden Units entfernt. Dazu entfallen die zugehörigen Rows, Einträge im Hidden Vector und Columns der folgenden Matrix.
So entstehen tatsächlich kleinere Dense Matrices, mit denen die bestehende FP32-Implementierung rechnen kann. In dieser Arbeit wird Structured Pruning verwendet.

## Slide 32
Structured Pruning: Von der Auswahl zum kleineren Modell
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Score sₕ: L2-Zeilennormen je Hidden Unit über alle vier Gate-Blöcke
Wᵢₕ: Input weights, Wₕₕ: Recurrent weights
Auswahl Iₒᵤₜ: Verbleibende Ausgangszeilen der LSTM-Gates nach Score-Ranking
Kopplung Iᵢₙ: Dieselben Hidden Units als Eingangsspalten des MLP-Heads
LSTM-Konsistenz: Gleiche Kürzung aller Gates, rekurrenten Zeilen und Spalten sowie Bias und Zustände
Umsetzung: SOC 64 auf 45, SOH 128 auf 90 Hidden Units, danach Fine-Tuning
32 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[22], [23]
Notes: Um auszuwählen, welche Hidden Units entfernt werden, wird für jede Unit ein Saliency Score berechnet, indem die L2-Normen ihrer Input und Recurrent Weight Rows über alle 4 LSTM-Blöcke addiert werden.
Die Formel oben fasst diese Zeilennormen zusammen. Ein hoher Score bedeutet große Weights nach diesem Kriterium und spricht für das Behalten der Unit.
Die Units werden nach ihren Scores sortiert. Der gewählte Pruning-Anteil bestimmt, wie viele Units mit den niedrigsten Scores entfernt werden, hier rund 30 %. Das Bild darunter zeigt, dass dadurch auch die zugehörigen Columns der MLP-Eingangsmatrix entfallen.
Die Hidden Size sinkt beim SOC von 64 auf 45, beim SOH von 128 auf 90. Anschließend werden die übernommenen Weights durch Fine-Tuning angepasst.

## Slide 33
Quantization: Weight-only INT8
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
W: Wᵢₕ oder Wₕₕ
r: row, k: column
Quantization zur Speicherung
Speicherung: q als INT8, s als FP32
Dequantization zur Laufzeit
Rekonstruierte Weights in FP32
Bias, States und MLP in FP32
Geringerer Gewichtsspeicher bei gleicher Topologie und MAC-Zahl
Verwendet
33 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[24], [25]
Notes: Mit Quantization verändern wir das Zahlenformat der gespeicherten LSTM-Weights von FP32 zu INT8. Dabei werden die ursprünglichen Werte auf eine begrenzte Anzahl von Wertestufen abgebildet.
8 Bit bieten grundsätzlich 256 mögliche Codes. Rechts sind verschiedene Varianten dieser Abbildung dargestellt: symmetrisch um 0, unsigned mit einem bei 0 beginnenden Wertebereich und asymmetrisch mit einem verschobenen Nullpunkt.
In dieser Arbeit verwenden wir die symmetrische Variante von −127 bis +127. Dafür wird für jede Weight Row ein eigener Skalierungsfaktor berechnet: der größte Betrag innerhalb der Row, geteilt durch 127.
Anschließend werden die Weights durch diesen Faktor geteilt, gerundet und auf den erlaubten Bereich begrenzt. Gespeichert werden die ganzzahligen Werte und der zugehörige Skalierungsfaktor.
Während der Berechnung werden die Werte mit diesem Faktor wieder in FP32-Werte zurückgerechnet. Diese Dequantisierung rekonstruiert allerdings nur Näherungen der ursprünglichen Weights. Durch die Rundung gehen Informationen verloren, die sich beim Zurückrechnen nicht wiederherstellen lassen.
Damit benötigt ein gespeichertes Weight nur noch 1 Byte statt 4, zuzüglich des Skalierungsfaktors pro Row.

## Slide 34
Ergebnisse: Accuracy nach Modellkompression
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Quantized nahe Base
Pruned mit geringerer Fehlerstreuung
Nach kausaler Filterung: Höhere Fehler
und Streuung bei Pruned und Quantized
SOC-Accuracy weitgehend erhalten, höhere SOH-Fehler nach Kompression
34 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Hier sehen wir die absoluten Schätzfehler der drei Modellvarianten Base, Pruned und Quantized als Boxplots.
Beim SOC liegt die Accuracy in einem ähnlichen Bereich: Die MAE-Werte liegen zwischen 2,3 und 2,8 Prozentpunkten. Beim SOH steigen die Fehler nach der Kompression von 0,85 auf etwa 1,4 bis 1,5 Prozentpunkte.
Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für den anschließenden Vergleich von Speicherbedarf und Laufzeit. So können wir die Ressourcengewinne durch Pruning und Quantization gemeinsam mit den Veränderungen der Accuracy bewerten.

## Slide 35
Ergebnisse: Flash- und RAM-Bedarf der Modelle
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Begrenzte RAM-Ersparnis:
FP32-Zustände und Aktivierungen
auch bei Quantized
Flash-Bilanz:
Einsparung gegenüber Base
 | SOC | SOH
Pruning |  | 
Flash | 37,2 % | 43,3 %
RAM | 18,3 % | 19,9 %
Quantized |  | 
Flash | 49,7 % | 55,9 %
RAM | 19,7 % | 22,9 %
RAM-Bilanz:
35 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Das Balkendiagramm zeigt den Speicherbedarf im Flash, jeweils für Base, Pruned und Quantized. Die dunklen Balken stehen für SOC, die hellen für SOH. Die Einheit ist KiB.
Beide Methoden reduzieren den Speicherbedarf; Quantization spart hier mehr Flash. Die Tabelle rechts zeigt knapp fünfzig Prozent beim SOC und rund sechsundfünfzig Prozent beim SOH. Pruning erreicht etwa siebenunddreißig beziehungsweise dreiundvierzig Prozent.
Die Flash-Bilanz umfasst neben den Weights auch Programmcode und Runtime. Deshalb entspricht die Gesamtersparnis nicht einfach dem Faktor vier der INT8-Speicherung.
Die RAM-Bilanz umfasst statische Variablen und Puffer sowie den maximal beobachteten Stack. Die Einsparungen bleiben mit ungefähr achtzehn bis dreiundzwanzig Prozent kleiner, weil States und Activations weiterhin FP32 sind.

## Slide 36
Ergebnisse: Host-Latenz und Kernelzeit auf dem STM32
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Pruning vs. Base
SOC | SOH
Kernelzeit (STM32) | 
−42,9 % | −44,0 %
Host-Latenz (PC ↔ STM32) | 
−3,9 % | −29,2 %
Ergebnis
Deutlich kürzere Kernelzeit; geringer Host-Gewinn beim SOC
Ursache
Reduktion der Rechenoperationen durch weniger Hidden Units;
beim SOC hoher Zeitanteil für Übertragung und Scheduling
Fazit
Zusätzliche Optimierung von Übertragung und Scheduling
für einen größeren End-to-End-Gewinn
36 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Die Histogramme zeigen die Host Latency für SOC und SOH. Die Tabelle rechts trennt diese von der reinen Kernel Time auf dem STM32.
Ergebnis: Pruning verkürzt die Kernel Time bei beiden Modellen um etwa 43 bis 44 %. Bei der Host Latency ist der Gewinn beim SOC mit knapp 4 % deutlich kleiner als beim SOH mit rund 29 %.
Ursache: Weniger Hidden Units bedeuten weniger Rechenoperationen. Beim SOC entfällt aber ein großer Teil der Gesamtzeit auf Übertragung und Scheduling.
Fazit: Für einen größeren End-to-End-Gewinn müssen Übertragung und Scheduling weiter optimiert werden.

## Slide 37
Ergebnisse: Host-Latenz und Kernelzeit auf dem STM32
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Quantized vs. Base
SOC | SOH
Kernelzeit (STM32) | 
+399,3 % | +28,5 %
Host-Latenz (PC ↔ STM32) | 
+45,5 % | +18,2 %
Ergebnis
Längere Kernel- und Host-Zeiten trotz kleinerem Flashbedarf
Ursache
Dequantization bei FP32-Arithmetik; mögliche zusätzliche
Einflüsse durch Speicherzugriffe und Schleifen
Fazit
Flash-Gewinn bei höherem Rechenaufwand im Referenzkernel;
gezieltes Profiling als Basis weiterer Kernel-Optimierung
37 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Bei Quantization verschieben sich die Histogramme dagegen zu längeren Host Latencies. Die Tabelle zeigt auch längere Kernel Times: beim SOC ungefähr auf das 5-Fache, beim SOH um rund 29 %.
Die INT8-Weights sparen Flash, werden hier aber in einer FP32-Rechnung verwendet. Konversion und Skalierung können zusätzlichen Aufwand erzeugen; die Zahl der Modell-MACs sinkt nicht. Welche Operation den Mehraufwand genau verursacht, müsste ein gezieltes Profiling auflösen.
Die Aussage gilt für diese Implementierung und die dokumentierte Benchmarkkonfiguration. Kleinere gespeicherte Zahlen machen einen bestehenden Kernel nicht automatisch schneller. Dafür muss auch die Ausführung das Zahlenformat effizient nutzen.

## Slide 38
Fazit: Antworten auf die Forschungsfragen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Feature Engineering
Zeitabhängige SOH-Schätzung mit einem MLP
Feature Engineering und Lag Sequences liefern
die Zeitinformation ohne rekurrente Architektur
Benchmarkkriterien
Nominal Accuracy allein reicht nicht aus
Accuracy, Robustness und Hardwarebedarf
gemeinsam bewerten
Embedded AI
Ressourcengewinne durch Modellkompression
Pruning reduziert Speicherbedarf und Kernel Time
Quantization spart Flash, erhöht hier aber die Kernel Time
38 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Damit komme ich zum Fazit meiner Arbeit.
1. Geeignetes Feature Engineering und explizite Lag Sequences ermöglichen zeitabhängige SOH-Schätzungen mit einem MLP, also auch ohne rekurrente Architektur. Die Übertragbarkeit hängt dabei von den Trainingsdaten und den erfassten Ageing-Verläufen ab.
2. Nominal Accuracy allein reicht für einen aussagekräftigen Benchmark nicht aus. Dafür müssen Accuracy, Robustness und Hardwarebedarf gemeinsam betrachtet werden. Der Robustness Benchmark ergänzt die nominalen Fehlerwerte um das Verhalten bei Störungen und die Recovery.
3. Modellkompression ermöglicht Ressourcengewinne. Structured Pruning reduziert hier Speicherbedarf und Kernel Time. Weight-only INT8 Quantization spart Flash, erhöht in der verwendeten Implementierung aber die Kernel Time.
Die Arbeit zeigt, wie sich neuronale State Estimation vom Input bis zum Deployment auf dem Microcontroller systematisch bewerten und optimieren lässt.

## Slide 39
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
39 / 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf Ihre Fragen und die Diskussion.

## Slide 40
Anhang: Sign-Flip-Test und Holm-Korrektur
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 26
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
n = 6 unabhängige Testzellen
Erst Fenster je Zelle mitteln. Dann je Zelle
den MAE-Unterschied zweier Modelle bilden.
Beispiel: HECM 5 %, DD 3 % MAE
Differenz HECM − DD = +2 Prozentpunkte
m = 6 Paare aus 4 Modellen
DM–HDM, DM–HECM, DM–DD
HDM–HECM, HDM–DD, HECM–DD
3 + 2 + 1 = 6 Vergleiche
Auch bei 8 Zellen bleiben es diese 6 Paare.
Sign-Flip: Vorzeichen wechseln, Beträge beibehalten
Beispieldifferenzen: +1, +2, +1, +2, +1, +2 Prozentpunkte. Mittel = +1,5.
64 Muster. Nur alle + und alle − sind so extrem: p = 2 / 64 = 0,03125 (zweiseitig).
Holm: gewählte Fehlergrenze α = 0,05 für die Familie der 6 Vergleiche
Erste Hürde für den kleinsten p-Wert: α / m = 0,05 / 6 = 0,008333…
Zellen n | Vorzeichenmuster 2ⁿ | Kleinstes p = 2 / 2ⁿ | Erste Holm-Hürde
6 | 64 | 0,03125 | nicht erreichbar
7 | 128 | 0,015625 | nicht erreichbar
8 | 256 | 0,0078125 | erreichbar
8 Zellen ermöglichen Signifikanz rechnerisch. Sie garantieren sie nicht.
Notes: Beispielwerte auf dieser Folie dienen nur zur Erklärung und sind keine gemessenen Benchmarkwerte.
1. Zwei unabhängige Anzahlen: n bezeichnet unabhängige Zellen. m bezeichnet getestete Modellpaare. Vier Modelle ergeben 4·3/2 = 6 Paare. DM gegen DD und DD gegen DM sind derselbe zweiseitige Vergleich. Bei acht Zellen bleibt m = 6.
2. Cell-macro: Fenster und gegebenenfalls Seeds zuerst innerhalb einer Zelle zusammenfassen. Die sechs Zellwerte gleich gewichten. Mehr Fenster derselben Zelle liefern keine neuen unabhängigen Zellen.
3. Für ein Modellpaar d_i = MAE_HECM,i − MAE_DD,i bilden. Ein positives d_i bedeutet einen kleineren DD-Fehler. Ein MAE von 5 Prozent gegenüber 3 Prozent bedeutet eine Differenz von 2 Prozentpunkten.
4. Der exakte Sign-Flip-Test setzt unter der Nullhypothese unabhängige, gleich wahrscheinliche Vorzeichen voraus, bedingt auf die Beträge. Bloß gleiche Mittelwerte reichen für die Exaktheit nicht aus. Für jede Zelle + oder − wählen, die Beträge behalten. Es gibt 2^n Muster, nicht n^2. Für jedes Muster den Mittelwert bilden. Zweiseitig zählt der Anteil mit mindestens so großem Betrag wie beobachtet.
5. Beispiel mit sechs positiven Differenzen 1,2,1,2,1,2: beobachtetes Mittel 1,5 Prozentpunkte. Nur ausschließlich positive und ausschließlich negative Vorzeichen erreichen Betrag 1,5. Daher p = 2/64. Das ist die theoretisch kleinste erreichbare zweiseitige Wahrscheinlichkeit bei sechs nichtdegenerierten Differenzen. Tatsächliche p-Werte können größer sein, insbesondere bei gemischten Vorzeichen oder degenerierten Bindungen.
6. Alpha = 0,05 ist eine vorab gewählte Konvention, keine aus der Zellzahl hergeleitete Größe. Holm kontrolliert bei gültigen Einzeltests die Wahrscheinlichkeit mindestens einer falschen Zurückweisung innerhalb der Testfamilie auf höchstens Alpha. Alle sechs p-Werte sortieren. Den kleinsten zunächst mit 0,05/6 vergleichen. Nur wenn diese Hürde genommen wird, den nächsten mit 0,05/5 vergleichen, dann 0,05/4 usw. Beim ersten nicht bestandenen Schritt stoppen. Holm braucht keine Unabhängigkeit der Modellvergleiche.
7. Bei n=6 und m=6 ist bereits die erste Hürde unerreichbar: 0,03125 > 0,008333. Bei n=7 ebenfalls. Bei n=8 ist 0,0078125 < 0,008333, daher erstmals möglich. Acht ist eine rechnerische Untergrenze, keine Fallzahlplanung mit garantierter Teststärke. Dafür sind Effektgröße und Streuung relevant.
8. Ergebnis für die Verteidigung: Gemessene Genauigkeitsunterschiede bleiben berichtbare Ergebnisse. Mit sechs Zellen und sechs Holm-korrigierten zweiseitigen Paarvergleichen lässt sich statistische Signifikanz nicht erreichen. Nicht signifikant bedeutet nicht gleichwertig. Ein unbereinigter p-Wert ist keine Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Nullhypothese wahr ist.
Grundlage: Dissertation_Fragenkatalog_und_Lernskript.pdf, Frage 63. Verifiziertes Auswertungsskript: DL_Models/LFP_SOC_SOH_Model/4_simulation_environment/results/build_jes2_paper_results.py, exact_sign_flip_pvalue, holm_adjust und build_paired_statistical_tests. Die Aussage dieser Folie bezieht sich auf die Familie der sechs Modellpaarvergleiche.

## Slide 41
Anhang: Bootstrap und 95%-Konfidenzintervall
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 27
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
1 Ausgangspunkt: sechs gleich gewichtete Zellwerte
16 Fenster zuerst je Zelle mitteln. Der Balken mittelt die sechs Zellwerte gleich gewichtet.
2 Zufällig sechs Zellen ziehen, mit Zurücklegen
Erfundenes Beispiel: Zellen dürfen mehrfach vorkommen, andere fehlen.
Zusammenstellung | Sechs Zell-MAE-Werte in % | Mittelwert
Original: A B C D E F | 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 10 | 30 / 6 = 5 %
Ziehung 1: A A B C D F | 2 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 | 26 / 6 ≈ 4,33 %
Ziehung 2: F F E D C B | 10 + 10 + 6 + 5 + 4 + 3 | 38 / 6 ≈ 6,33 %
3 10.000-mal neu ziehen und jeweils den Mittelwert berechnen
Die vorhandenen Daten werden neu kombiniert. Es entstehen 10.000 Mittelwerte.
4 95%-Intervall: 2,5%- bis 97,5%-Perzentil der Mittelwerte
Die mittleren 95 % bilden den Bereich. 95 % ist gewählt; 99 % ergibt ein breiteres Intervall.
Warum Bootstrap statt eines Intervalls mit Normalitätsannahme?
Bootstrap setzt keine Normalverteilung der Zellwerte voraus und bildet ihre Gruppierung ab.
Ein t-Intervall wäre bei plausibler Normalität möglich. Sechs Zellen bleiben bei beiden wenig.
Notes: Diese Folie erklärt den Zell-Bootstrap für die deterministische Baseline. Alle Zahlen in der Tabelle sind erfundene Lehrbeispiele und keine Benchmark-Ergebnisse.
Ausgangspunkt: Sechs unabhängige Holdout-Zellen liefern 16 Testfenster. Fünf Zellen haben je drei Fenster, eine ein Fenster. Zuerst pro Zelle den MAE über ihre Fenster mitteln. Danach die sechs Zellwerte gleich gewichtet mitteln. Dieser ursprüngliche Mittelwert ist der dargestellte Balken. Er wird nicht durch den Durchschnitt der Bootstrap-Mittelwerte ersetzt.
Im Beispiel lauten die sechs Zellwerte 2,3,4,5,6,10 Prozent MAE. Ihr Mittelwert ist 5 Prozent. Beim Ziehen mit Zurücklegen bleibt jede Zelle nach jeder Ziehung erneut verfügbar. Die Ziehung A,A,B,C,D,F enthält A zweimal, lässt E aus und liefert 26/6 = 4,333 Prozent. F,F,E,D,C,B liefert 38/6 = 6,333 Prozent. Die Messwerte selbst bleiben erhalten. Nur ihre Häufigkeit in der jeweiligen Zusammenstellung ändert sich.
Jede Wiederholung erzeugt eine neue Stichprobe von sechs Zellen und einen Mittelwert. Nach 10.000 Wiederholungen liegen 10.000 Mittelwerte vor. Das sind rechnerische Wiederholungen mit vorhandenen Daten, keine neuen Zellen oder physikalischen Versuche. Auch Netztraining und Messungen werden dafür nicht wiederholt. Mehr Wiederholungen stabilisieren die numerische Bestimmung der Quantile, ersetzen aber keine unabhängigen Zellen.
Das verwendete Perzentilintervall reicht vom 2,5. bis zum 97,5. Perzentil der Bootstrap-Mittelwerte. Bei 10.000 Ziehungen entspricht das ungefähr den Grenzen nach den untersten 250 und vor den obersten 250 sortierten Werten. Die konkrete Perzentilberechnung kann zwischen benachbarten Werten interpolieren. Die mittleren 95 Prozent der Bootstrap-Verteilung liegen dazwischen. Das Intervall muss nicht symmetrisch um den ursprünglichen Mittelwert sein.
Die 95 Prozent sind eine vorab gewählte Konvention. Sie entstehen aus 100 minus zweimal 2,5. Für 99 Prozent verwendet man die 0,5- und 99,5-Perzentile derselben Bootstrap-Verteilung. Das Intervall wird dadurch breiter. Die häufigkeitsstatistische Interpretation bezieht sich auf das Verfahren: Bei vielen unabhängigen Wiederholungen der gesamten Datenerhebung würden ungefähr 95 Prozent der so berechneten Intervalle den Zielparameter einschließen, wenn das Verfahren unter den gegebenen Bedingungen gut kalibriert ist. Mit nur sechs Zellen ist diese Abdeckung nicht garantiert. Nicht sagen: Der wahre Mittelwert liegt mit exakt 95 Prozent Wahrscheinlichkeit im konkret berechneten Intervall. Auch nicht sagen: 95 Prozent der Testfenster liegen im Intervall.
Hierarchie im Auswertungscode: Fenster zunächst innerhalb von Zelle und Seed mitteln. Zellen mit Zurücklegen ziehen. Wenn mehrere Seed-Werte pro Zelle vorliegen, diese innerhalb jeder gezogenen Zelle ebenfalls mit Zurücklegen ziehen und mitteln. Bei der deterministischen Baseline reduziert sich dies auf den hier gezeigten Zell-Bootstrap. Mehrere Fenster oder Seeds derselben Zelle zählen nicht als neue unabhängige Zellen.
Warum Bootstrap: Das Verfahren schätzt die Verteilung des Mittelwerts durch erneutes Ziehen aus den beobachteten Zellen. Es verlangt keine parametrische Normalverteilung der Zellwerte. Die hierarchische Variante berücksichtigt zusätzlich Seeds innerhalb der Zellen. Das ist eine plausible methodische Begründung, aber kein empirischer Nachweis, dass Bootstrap in diesem Datensatz die beste Intervallmethode ist. Ein klassisches t-Intervall für den Mittelwert wäre unter unabhängigen, normalverteilten Zellwerten auch mit sechs Zellen anwendbar. Mit sechs Zellen lässt sich die Verteilungsform kaum beurteilen. Kleine Stichproben können auch Bootstrap-Intervalle schlecht kalibrieren. Die geringe Zellzahl verbietet also ein t-Intervall nicht und wird durch Bootstrap nicht behoben. Eine Normalapproximation bei großer Stichprobe und das t-Intervall bei angenommener Normalität sind zu unterscheiden.
Abgrenzung zu Frage 64: Diese Folie zeigt das Konfidenzintervall eines einzelnen Modell-MAE. Ein Intervall für einen gepaarten Modellunterschied beschreibt eine andere Zielgröße. Dort bedeutet null keinen mittleren Unterschied. Ein einzelnes, nicht simultan korrigiertes Bootstrap-Intervall und ein Holm-korrigierter Sign-Flip-Test müssen nicht dieselbe Entscheidung liefern.
Grundlage: Dissertation, Baseline-Abbildung 6.4 und Beschreibung der hierarchischen Bootstrap-Auswertung mit 10.000 Wiederholungen. Verifizierter Code: DL_Models/LFP_SOC_SOH_Model/4_simulation_environment/results/build_jes2_paper_results.py, hierarchical_stats, Perzentile 2,5 und 97,5. Die Zahl der Wiederholungen ist ein Laufparameter. Der Skriptstandard allein belegt nicht den Wert im publizierten Lauf.

## Slide 42
Anhang: Konkretes SOH-MLP aus Kapitel 5
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 19
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
16 Lag-Schritte zu je 10 min
64 Eingänge aus vier Merkmalen
9 Hidden Layers und linearer Ausgang
Layer | Neuronen | Aktivierung
0 | 128 | ReLU
1 | 256 | ReLU
2 | 256 | ReLU
3 | 256 | ReLU
4 | 128 | ReLU
5 | 512 | ReLU
6 | 128 | ReLU
7 | 256 | ReLU
8 | 256 | ReLU
9 | 1 | Linear
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Abschnitt 5.3, Tabelle 5.1 (tab:paper1_mlp_config), Abb. 5.4
mlp_input: $\mathbf x_k=\operatorname{vec}\!\left([U,T,Q_{\mathrm{pos}},Q_{\mathrm{neg}}]_{k-L+1:k}\right)\in\mathbb R^{4L},\quad L=16\ \Rightarrow\ 4L=64$
Der eigenständige MLP ist Kapitel 5 zugeordnet. Kapitel 6 verwendet MLP-Blöcke und Heads in den GRU-/LSTM-Modellen. Knoten im Originalbild sind schematisch. Die konkreten Layerbreiten folgen der Konfigurationstabelle, nicht den gezeichneten Knotenzahlen.

## Slide 43
Anhang: Korrelation der SOH-Eingangsmerkmale
Merkmale: Pearson-Korrelation von SOH mit U, T und getrenntem Lade- und Entladedurchsatz
Befund: Temperatur und kumulative Ströme zeigen deutlichere lineare Beziehungen zu SOH als Spannung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Grenze: Pearson erfasst lineare Beziehungen und belegt keine kausalen Alterungsmechanismen
Anhang 1
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
[12]
Notes: Die Pearson-Matrix vergleicht SOH, Spannung, Temperatur sowie getrennte kumulative Lade- und Entladeströme auf resampelten, ausgerichteten Daten. Temperatur und kumulative Strommerkmale zeigen die klareren linearen Beziehungen zur SOH. Eine schwache lineare Korrelation schließt nichtlinearen Informationsgehalt nicht aus. Das Vorzeichen steht in den gedruckten Koeffizienten, während die Farbe den Betrag hervorhebt. Die Korrelation dient der begründeten Merkmalswahl und trennt keine kausal unabhängigen Alterungsmechanismen.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschn. 5.2.1–5.2.2, Abb. 5.1, S. 67–69.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene SOH-Ergebnisse und Korrelationsanalyse: [11], Kap. 5, sowie [12].
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[12] F. Rzepka, P. Hematty, M. Schmitz und J. Kowal (2023). Neural Network Architecture for Determining the Aging of Stationary Storage Systems in Smart Grids. Energies 16(17), 6103. https://doi.org/10.3390/en16176103

## Slide 44
Anhang: MLP und Neuronengleichung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 18
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
W Gewichte
b Bias
z gewichtete Summe
a Aktivierung
ℓ Schichtindex
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Gl. 3.7–3.10, Abb. 3.2; mlp_general_architecture.png
mlp_layer: $\mathbf a^{(0)}=\mathbf x,\quad\mathbf z^{(\ell)}=W^{(\ell)}\mathbf a^{(\ell-1)}+\mathbf b^{(\ell)},\quad\mathbf a^{(\ell)}=f^{(\ell)}(\mathbf z^{(\ell)}),\quad\hat{\mathbf y}=\mathbf a^{(L)}$
mlp_neuron: $z_j^{(\ell)}=\sum_{i=1}^{n_{\ell-1}}w_{ji}^{(\ell)}a_i^{(\ell-1)}+b_j^{(\ell)},\qquad a_j^{(\ell)}=f^{(\ell)}(z_j^{(\ell)})$

## Slide 45
Anhang: Störungsszenarien im Robustheitsvergleich
Strom-Offset: Größter globaler MAE-Anstieg bei allen vier Verfahren, DD bleibt am wenigsten betroffen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
ΔMAE: Änderung gegenüber der Baseline. Negative Werte können aus Fehlerkompensation im Testfenster entstehen
Anhang 2
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Die Heatmap fasst 18 Messstörungs- und Signalverfügbarkeitszeilen zusammen. Initialisierungs-Recovery wird separat ausgewertet. Strom-Offset ±50 mA erzeugt für alle Repräsentanten die größte globale Degradation. Gain und Offset verwenden je Zelle die ungünstigere Richtung. Andere Zeilen behalten ihre vorgegebene Störung. ΔMAE ist gegenüber der jeweiligen gepaarten Baseline definiert. Kleine negative Werte zeigen mögliche Kompensation eines schon vorhandenen Fehlers im begrenzten Fenster, keine bessere Fehlertoleranz durch eine Störung.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschn. 6.4.3 und 6.4.11, Abb. 6.15, S. 100–101 und 110–111.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Robustheits- bzw. Hardwareergebnisse aus [11], Kap.6, §§6.4–6.7; Manuskript [16]. Aussagen zur möglichen Wirkungsursache bleiben als Interpretation gekennzeichnet. Wurzel-N-Skalierung auf der Rauschfolie setzt unabhängige, mittelwertfreie Fehler gleicher Varianz voraus.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[16] F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026). Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications. Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.

## Slide 46
Anhang: Stromrauschen und lokale SOC-Schwankungen
Integration: Rauschanteile heben sich teilweise auf. Streuung der Summe wächst mit √N
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DD: Sichtbare lokale Schwankungen bei nahezu unverändertem globalem MAE
Annahme: Unabhängige, mittelwertfreie Fehler mit gleicher Standardabweichung σ
Anhang 3
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Für unabhängige mittelwertfreie Fehler mit Varianz σ² hat ihre Summe die Standardabweichung σ√N. Dies ist eine Aussage über die Summe der Rauschanteile, nicht über einen universellen SOC-Fehlerverlauf. Coulomb Counting glättet hochfrequente zufällige Anteile, obwohl jedes Sample eingeht. DD erhält Rohstrom und dI/dt, wodurch kurzfristige Schwankungen sichtbar werden. Bei der getesteten Stromrauschstufe bleibt der globale DD-ΔMAE nahe null. Lokale Transmission und globaler MAE beantworten unterschiedliche Fragen.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschn. 6.4.4, Abb. 6.7–6.8, S. 101–103.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Robustheits- bzw. Hardwareergebnisse aus [11], Kap.6, §§6.4–6.7; Manuskript [16]. Aussagen zur möglichen Wirkungsursache bleiben als Interpretation gekennzeichnet. Wurzel-N-Skalierung auf der Rauschfolie setzt unabhängige, mittelwertfreie Fehler gleicher Varianz voraus.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[16] F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026). Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications. Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.

## Slide 47
Anhang: LSTM-Zelle und Gleichungen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 4
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
fₜ Forget Gate
iₜ Input Gate
oₜ Output Gate
c̃ₜ Kandidat
cₜ Cell State
hₜ Hidden State
W, U Gewichtsmatrizen
b Bias
xₜ Eingangsvektor
σ: Sigmoid tanh: Tangens hyperbolicus ⊙: elementweise Multiplikation
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Abschnitt 3.4, Gl. 3.12 und Abb. 3.3; pictures/eaai_palette/lstm_cell_eaai_style.png
lstm: $\begin{aligned}\mathbf f_t&=\sigma(W_f\mathbf x_t+U_f\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_f)\\[4pt]\mathbf i_t&=\sigma(W_i\mathbf x_t+U_i\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_i)\\[4pt]\tilde{\mathbf c}_t&=\tanh(W_g\mathbf x_t+U_g\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_g)\\[4pt]\mathbf o_t&=\sigma(W_o\mathbf x_t+U_o\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_o)\\[7pt]\mathbf c_t&=\mathbf f_t\odot\mathbf c_{t-1}+\mathbf i_t\odot\tilde{\mathbf c}_t\\[4pt]\mathbf h_t&=\mathbf o_t\odot\tanh(\mathbf c_t)\end{aligned}$
Die Affintransformationen stehen vor den im Bild gezeichneten Aktivierungen. Alle Größen f,i,o,c,h sind Vektoren der Hidden Size. Die additive Speicherstruktur garantiert keinen ausbleibenden Vanishing Gradient.

## Slide 48
Anhang: GRU-Zelle und Gleichungen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 5
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
zₜ Update Gate
rₜ Reset Gate
h̃ₜ Kandidat
hₜ Gedächtnis und Ausgabe
Reset wirkt im Kandidatenpfad
zₜ nahe 1: mehr Kandidat
σ: Sigmoid tanh: Tangens hyperbolicus ⊙: elementweise Multiplikation
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Abschnitt 3.4, Gl. 3.14 und Abb. 3.4; pictures/eaai_palette/gru_cell_eaai_style.png
gru: $\begin{aligned}\mathbf z_t&=\sigma(W_z\mathbf x_t+U_z\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_z)\\[7pt]\mathbf r_t&=\sigma(W_r\mathbf x_t+U_r\mathbf h_{t-1}+\mathbf b_r)\\[7pt]\tilde{\mathbf h}_t&=\tanh\!\left(W_h\mathbf x_t+U_h(\mathbf r_t\odot\mathbf h_{t-1})+\mathbf b_h\right)\\[7pt]\mathbf h_t&=(1-\mathbf z_t)\odot\mathbf h_{t-1}+\mathbf z_t\odot\tilde{\mathbf h}_t\end{aligned}$
Originalabbildung der Diss unverändert. Der untere Reset-Pfad ist schematisch: die zurückgesetzte Historie gehört nur in die Kandidatenberechnung. Die Formeln zeigen die Konvention der Diss, nicht eine unveränderte PyTorch-GRU-Gateformel. PyTorch gewichtet den alten Zustand mit z und setzt das Reset-Gate an einer anderen Stelle der rekurrenten Kandidatenabbildung ein.

## Slide 49
Anhang 7a
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Anhang: Flash und RAM – konkrete Ermittlung
Flash: aus dem gelinkten Firmware-ELF
RAM: Static Storage + beobachteter Stack
Flash [KiB] = Σ filesz(Flash-Segment) / 1024
Flash-backed Load Segments inklusive:
Programmcode und Runtime
Modellgewichte, Scales und Konstanten
Initialwerte für .data im RAM
filesz = gespeicherte Bytes des Segments
ELF-Debugsymbole werden nicht mitgezählt.
RAM [KiB] = (Static + Stack) / 1024
Static = size(.data) + size(.bss)
.data: initialisierte globale/statische Variablen
.bss: mit null initialisierte Variablen
Stack = StackTop − min(SP)
SP: Stack Pointer an instrumentierten Stellen
Maximum über 10 000 Streaming-Updates
Beispiel SOC Base
108 924 B / 1024 = 106,37 KiB Flash
(4 464 B + 584 B) / 1024 = 4,93 KiB RAM
Stack: beobachtetes Maximum, kein garantierter Worst Case. Flash und RAM stammen aus getrennten Records.
Grundlage: Diss. S. 137, 144–145 (§7.6.2, §7.11); Firmware und Benchmark-Auswertung.
Notes: Die Flash-Zahl wird auf dem PC aus den Flash-backed PT_LOAD-Segmenten des Firmware-ELF bestimmt: Summe von p_filesz im STM32-Flash-Adressbereich, einschließlich RAM-Initialwerten. Nicht die gesamte ELF-Dateigröße und keine Laufzeitmessung des Flashs.
Der statische RAM wird aus den Linker-Symbolen _sdata/_edata und _sbss/_ebss ermittelt. Die Firmware erfasst den niedrigsten Stack Pointer an instrumentierten Stellen im LSTM-/MLP-Pfad. StackTop minus kleinster beobachteter SP ergibt den beobachteten Stackbedarf. Die UART-Metriken werden über 10 000 Updates ausgewertet. Kein vollständiges Heap-Profiling; kein bewiesener globaler Worst Case für alle Aufrufpfade und Interrupts.
SOC Base: Static 4464 B + Stack 584 B = 5048 B = 4.9296875 KiB. Flash 108924 B = 106.37109375 KiB.
Scope: Flash stammt aus den verfügbaren ELF-Builds, RAM aus historischen Benchmark-Records. Build-Identität ist nicht nachgewiesen (Dissertation S.145).
Quellen:
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.pdf: gedruckte S.137,144–145; Gleichung 3.29 S.35 nur idealisierter Modellspeicher.
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/DL_Models/LFP_LSTM_MLP/5_benchmark/PC/SOC_SOH_Combined_Results/generate_combined_report.py: update_flash_from_elf.
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/DL_Models/LFP_LSTM_MLP/5_benchmark/PC/SOC_SOH_Combined_Results/flash_build_audit.json.
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/STM32/workspace_1.17.0/AI_Project_LSTM_SOC_base/Core/Src/main.c: print_memory_info.
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/STM32/workspace_1.17.0/AI_Project_LSTM_SOC_base/Core/Src/lstm_model.c: update_stack_measure.
C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/DL_Models/LFP_LSTM_MLP/5_benchmark/STM32/SOC/result_Base.json.

## Slide 50
Anhang: Parameterspeicher und Firmwarebedarf
Messwerte: Flash aus vorhandenen ELF-Builds; RAM aus bisherigen Messungen
SOC-RAM Quantized: 3,96 KiB laut Tabelle 7.1, Grafik ca. 3,5 KiB
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Parameterzahl: Base: 22 785 (SOC) und 85 761 (SOH), wie in der Grafik
Anhang 8
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Die Originalgrafik enthält abweichende Zahlen. Für die beschriebene Architektur mit zwei LSTM-Biasvektoren ergeben sich 22 657 SOC- und 86 273 SOH-Parameter, während die Grafik 22 785 und 85 761 zeigt. Die Herleitung auf Folie 34 nennt ihre Zählkonvention ausdrücklich. Die Weight-only-Grenze erlaubt keine pauschale Vier-zu-eins-Reduktion aller Konstanten. Für die gemessenen Speicher-KPIs sind Tabellen 7.1 und 7.2 maßgeblich. Der SOC-RAM-Wert von Quantized beträgt dort 3,96 KB gegenüber ca. 3,5 KB in der Grafik.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschn. 3.4.3, 7.3 und 7.11, Abb. 7.12, Tab. 7.1–7.2.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Messwerte und Abbildungen: [11], §§7.6–7.12, S.135–151. Studie [20]. Aktuelle Werte nach Dissertationsfassung, keine unabhängigen Messergebnisse der zitierten Grundlagenpapiere. Flash/RAM/Laufzeit: eigene Messmethodik S.135–137.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[20] F. Rzepka und J. Kowal (2026). Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation. SSRN-Preprint, 24. Februar 2026. https://doi.org/10.2139/ssrn.6298526

## Slide 51
Anhang: DD-Ausführung und Zustandsführung
Rolling Window: Hoher Aufwand durch erneute Auswertung aller 2024 Schritte
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Continuous State: Ein Update bei erhaltener Historie und ähnlichem Nominalfehler
Periodic Reset: Große Fehlerpeaks durch wiederholten Verlust der Historie
Continuous State als effiziente Betriebsart mit eigenem Validierungsbedarf
Anhang 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Alle drei Ausführungsarten verwenden dieselben pruned GRU-Gewichte, Skalierungen und FP32-Kernels. Die dargestellten Unterschiede stammen aus der wiederholten Sequenzauswertung und der Zustandsführung, nicht aus einer weiteren Modellkompression.
Rolling Window setzt den Hidden State pro Ausgabe zurück und berechnet alle 2024 Samples des aktuellen Fensters erneut. Dies entspricht der primären Sequence-to-one-Semantik aus Training und Robustheitsbenchmark. Der hohe Wiederholungsaufwand erfordert ungefähr 724 ms Medianlatenz und 67,3 KiB Peak-RAM, entsprechend 72,4 % eines 1-s-Abtastintervalls.
Continuous State übernimmt den Hidden State zum nächsten Update und berechnet nur den neuen Zeitschritt. Das reduziert die Medianlatenz auf etwa 0,425 ms und Peak-RAM auf 4,1 KiB. Auf den sechs nominalen Sequenzen bleibt der Schätzfehler ähnlich. Periodic Reset arbeitet ebenfalls inkrementell, setzt den Zustand jedoch nach jeweils 2024 Updates zurück. Dadurch geht akkumulierte Historie verloren, und es entstehen ausgeprägte Fehlerpeaks. Der Mittelwert der zellweisen Maximalfehler beträgt etwa 29 Prozentpunkte, einzelne Zellen erreichen ungefähr 39 Prozentpunkte. Das sind Maximalfehler, keine mittleren MAE-Werte.
Continuous State ist damit die praktische effiziente DD-Konfiguration auf dieser Hardware. Seine Zustandssemantik unterscheidet sich jedoch vom trainierten Rolling Window. Die nominelle Vergleichsmessung allein überträgt deshalb nicht sämtliche Robustheitsergebnisse auf diesen Modus. Die Zustandsführung ist als eigene Deployment-Variante zu validieren.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschnitt 6.2.4, S. 90; Abschnitt 6.4.12 und Abbildung 6.20, S. 115–116; Abschnitt 6.5.3, S. 119–120.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Robustheits- bzw. Hardwareergebnisse aus [11], Kap.6, §§6.4–6.7; Manuskript [16]. Aussagen zur möglichen Wirkungsursache bleiben als Interpretation gekennzeichnet. Wurzel-N-Skalierung auf der Rauschfolie setzt unabhängige, mittelwertfreie Fehler gleicher Varianz voraus.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[16] F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026). Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications. Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.

## Slide 52
Anhang: Signed Error Distributions von SOC und SOH
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Signed error: Prediction minus Ground Truth
Positive Fehler: Überschätzung, negative Fehler: Unterschätzung
Anhang 14
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Ergänzung zur gemeinsamen Accuracy-Folie: unveränderte Signed Error Histograms aus den ursprünglichen SOC- und SOH-Ergebnisgrafiken.
Signed error = Prediction minus Ground Truth. Positive Werte bedeuten Überschätzung; negative Werte bedeuten Unterschätzung. Die Histogramme ergänzen die absoluten Fehlerverteilungen um Fehlerrichtung, Asymmetrie und Verteilungsform.
SOC links, SOH rechts. SOH-Ergebnisse nach der vollständigen kausalen Filterkette. Die Verteilungen allein erlauben keine isolierte Quantifizierung des Filtereinflusses.
Quelle: Dissertation, Kapitel 7, insbesondere Abschnitte 7.7–7.9, 7.12.1 und 7.13.
Zusätzliche Sprechernotizen der ursprünglichen SOH-Folie:
Die gezeigten MAE-Werte nach vollständiger Filterung sind 0,85 / 1,46 / 1,41 Prozentpunkte. Sie gehören zum vollständigen Replay in der Hauptauswertung. Die separate kontrollierte Filterdiagnose in Abschn. 7.8 nutzt eine eigene Vergleichssequenz und zeigt, dass die Nachverarbeitung auch die Rangfolge ändern kann. Die initiale Ausrichtung nutzt das Anfangslabel, weitere Stufen enthalten EMA und Ratenbegrenzer. Für den linearen EMA-Anteil der zweiten Stufe gelten α=10⁻⁶ bei 1 Hz, τ≈11,57 Tage und eine 90-%-Antwortzeit von 26,65 Tagen. Dies sind keine linearen Kennwerte der gesamten nichtlinearen Filterkette. Rohnetzfehler, gefilterter Fehler und Antwortverzug sind getrennt zu beurteilen.
Quelle: Florian Rzepka, bereitgestellte Dissertation main(1).pdf, Abschn. 7.2, 7.7–7.9 und 7.12.1, Abb. 7.9, Gl. 7.6–7.8, S. 125–126 und 138–149.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Messwerte und Abbildungen: [11], §§7.6–7.12, S.135–151. Studie [20]. Aktuelle Werte nach Dissertationsfassung, keine unabhängigen Messergebnisse der zitierten Grundlagenpapiere. Flash/RAM/Laufzeit: eigene Messmethodik S.135–137.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[20] F. Rzepka und J. Kowal (2026). Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation. SSRN-Preprint, 24. Februar 2026. https://doi.org/10.2139/ssrn.6298526

## Slide 53
Anhang: GRU und MLP-Head aus Kapitel 6
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 20
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Eingang
8 Merkmale
L = 2024
GRU
1 Layer
H = 67
MLP-Head
67 → 96
ReLU
Ausgang
96 → 1
Sigmoid
Vor Pruning: H = 96
29 Kanäle entfernt, H = 67
Benchmark: 2024 Schritte je Fenster, Hidden State zwischen Fenstern zurückgesetzt
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/chapters/06_performance_robustness_benchmark.tex, Data-driven SOC model (DD)
gru_features: $\mathbf z_k=\left[U_k,I_k,T_k,\widehat{\mathrm{SOH}}_k,Q_c(k),\frac{\mathrm dU}{\mathrm dt}(k),\frac{\mathrm dI}{\mathrm dt}(k),\Delta t_k\right]^T\in\mathbb R^8$
gru_head: $\widehat{\mathrm{SOC}}_k=\sigma\!\left(W_2\operatorname{ReLU}(W_1\mathbf h_k+\mathbf b_1)+b_2\right),\qquad W_1\in\mathbb R^{96\times67},\quad W_2\in\mathbb R^{1\times96}$
Die primäre Robustheitsauswertung verwendet Rolling-Window-Rekomputation. Im Hardwarevergleich werden zusätzlich kontinuierliche Zustandsführung und periodischer Reset derselben Gewichte verglichen. Das GRU-Modell aus Kapitel 6 ist vom LSTM-Modell in Kapitel 7 zu unterscheiden.

## Slide 54
Anhang: SOH-LSTM und MLP-Blöcke aus Kapitel 6
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 21
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Stundenwerte
20 Merkmale
RobustScaler
Embedding
20 → 128 → 128
LN, GELU
LSTM + LN
2 Layer
H = 112
3 MLP-Blöcke
112 → 160
160 → 112
Residual, LN
Head
112 → 160
160 → 160
160 → 1
GELU in den MLP-Blöcken und im Head; linearer Ausgang
LN: Layer Normalization Dropout nur beim Training
Hidden und Cell State stündlich weitergeführt, SOH dazwischen gehalten
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/chapters/06_performance_robustness_benchmark.tex, Shared SOH estimation method; C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/DL_Models/LFP_SOC_SOH_Model/2_models/CC_SOH_1.0.0/cc_soh_model.py
soh_features: $\{U,I,T,\mathrm{EFC},Q_c\}\times\{\mu,\sigma,\min,\max\}\quad\Longrightarrow\quad\mathbf x_t\in\mathbb R^{20}$
residual: $\mathbf v^{(j+1)}=\operatorname{LN}\!\left(\mathbf v^{(j)}+W_{2,j}\operatorname{GELU}(W_{1,j}\mathbf v^{(j)}+\mathbf b_{1,j})+\mathbf b_{2,j}\right)$
Der Code enthält eine zusätzliche LayerNorm nach dem LSTM sowie Dropout im Embedding, im Residualzweig und im Head. Die kompakte Blockzeichnung fasst dies zusammen. Die Residualgleichung zeigt die Inferenz ohne Dropout. Ankerung der ersten Ausgabe mit initialem SOH ist nachgelagert. Dieses SOH-Kontextmodell läuft im Kapitel-6-Hardwarebenchmark nicht auf dem STM32, sondern seine kausale Spur wird zugeliefert.

## Slide 55
Ergebnisse: Flash- und RAM-Bedarf der SOC-Verfahren
HECM: Hoher Flash-Bedarf durch Parameter- und OCV-Kennfelder
DD mit Continuous State: Rund 1 700× schneller
und 94 % weniger RAM als Rolling Window
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
DM/HDM: Geringer Speicherbedarf durch wenige skalare Zustandsgrößen
Anhang 25
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Die Abbildung zeigt Flash- und RAM-Bedarf der isolierten SOC-Kerne auf dem STM32H753. Der gezeigte DD-Balken entspricht Continuous State. Rolling Window dient hier als Vergleich für den ergänzenden Modusbefund. Die gemeinsame SOH-Spur wird extern bereitgestellt, die Messung entspricht daher nicht dem Ressourcenbedarf eines vollständigen BMS. DM und HDM verwenden wenige skalare Zustände. Die HECM-Kennfelder dominieren den Flash-Bedarf. Beim DD entfallen Gewichte auf Flash, Laufzeitzustände und Zwischenwerte auf RAM.
Eine zusätzliche Untersuchung vergleicht die gleichen DD-GRU-Gewichte in Rolling Window, Continuous State und Periodic Reset. Rolling Window berechnet das kausale Fenster von 2024 Samples neu. Continuous State behält den Zustand und führt je Sample nur ein Update aus. Die mediane Latenz sinkt von 724 ms auf 0,425 ms, der RAM-Bedarf von 67,3 KiB auf 4,1 KiB. Dies entspricht einem Faktor 1703.5294117647059 für die Latenz und einer RAM-Reduktion von 93.9078751857355 %. Die Folie rundet auf 1700× und 94 %.
Die ähnlichen Nominalfehler beziehen sich auf die sechs untersuchten Sequenzen. Die unterschiedlichen Zustandssemantiken erfordern eine eigene Validierung; der Betriebsartenvergleich mit Reset-Effekten befindet sich in Anhang 8.
Quelle: main(1).pdf, Abschnitt 6.4.12, S. 113–116.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Robustheits- bzw. Hardwareergebnisse aus [11], Kap.6, §§6.4–6.7; Manuskript [16]. Aussagen zur möglichen Wirkungsursache bleiben als Interpretation gekennzeichnet. Wurzel-N-Skalierung auf der Rauschfolie setzt unabhängige, mittelwertfreie Fehler gleicher Varianz voraus.
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[16] F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026). Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications. Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.

## Slide 56
Anhang: SOC-LSTM aus Kapitel 7
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 10
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
6 Eingänge, ein LSTM-Layer, ein MLP-Head
fout = Sigmoid H = M = 64 Zustände hₜ und cₜ kontinuierlich bei 1 Hz
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Kapitel 7, Abb. 7.1(a); embedded_architecture.png
embedded_soc: $\mathbf x_t^{\mathrm{SOC}}=[U,I,T,Q_c,\mathrm dU/\mathrm dt,\mathrm dI/\mathrm dt]^T,\quad(H,M)=(64,64)$
embedded_head: $\hat y_t=f_{\mathrm{out}}\!\left(W_2\operatorname{ReLU}(W_1\mathbf h_t+\mathbf b_1)+b_2\right)$
Base-Modell: Linear 64→64, ReLU, Linear 64→1, Sigmoid. Nach strukturiertem Pruning: LSTM-Hidden Size 45; MLP-Head bleibt 64 breit, seine Eingangsbreite wird 45. Abbildung zeigt die Base-Topologie.

## Slide 57
Anhang: SOH-LSTM aus Kapitel 7
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 11
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
6 Eingänge, ein LSTM-Layer, ein MLP-Head
fout = linear H = M = 128 Zustände hₜ und cₜ kontinuierlich bei 1 Hz
Notes: Quellen: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex, Kapitel 7, Abb. 7.1(b); embedded_architecture.png
embedded_soh: $\mathbf x_t^{\mathrm{SOH}}=[t,U,I,T,\mathrm{EFC},Q_c]^T,\quad(H,M)=(128,128)$
embedded_head: $\hat y_t=f_{\mathrm{out}}\!\left(W_2\operatorname{ReLU}(W_1\mathbf h_t+\mathbf b_1)+b_2\right)$
Base-Modell: Linear 128→128, ReLU, Linear 128→1. Nach strukturiertem Pruning LSTM-Hidden Size 90 bei unveränderter MLP-Hidden-Breite 128. Nachgelagerte SOH-Ankerung und kausale Filterung sind separate Verarbeitungsschritte, kein Teil der dargestellten Netzschichten.

## Slide 58
Anhang: Parameterzahl und MACs
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Parameter: Gespeicherte Gewichte und Biaswerte
MAC (Multiply–Accumulate): Multiplikation mit anschließendem Aufsummieren
MACs pro Update = 4H(D + H) + HM + M
Matrixprodukte je Update, ohne Biasadditionen und Aktivierungsfunktionen
Base-Modell | Parameter | MACs je Update
SOC (D = 6, H = M = 64) | 22 657 | 22 080
SOH (D = 6, H = M = 128) | 86 273 | 85 120
Beispiel Dense Layer (D = 6, H = 64):
448 Parameter = 384 Gewichte + 64 Bias, bei 384 MACs je Update
MAC-Zahl als Rechenmaß, tatsächliche Laufzeit zusätzlich vom Kernel abhängig
Anhang 12
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: Bezug: Kapitel 7 der Dissertation, eigenständige SOC- und SOH-Modelle für Embedded AI. Beide Modelle verwenden eine einzelne LSTM-Schicht und einen MLP-Head mit einem ReLU-Hidden-Layer und skalarem Ausgang. Dies sind andere Modelle als die SOC-GRU und der stündliche SOH-Kontext im Benchmark aus Kapitel 6. Beide Modelle verarbeiten jeweils D = 6 Eingänge auf dem 1-Hz-Strom.
Parameterzählung gemäß der in Abschnitt 3.4.3 beschriebenen PyTorch-Konvention mit zwei LSTM-Biasvektoren pro Transformation. Gezählt werden gespeicherte trainierbare Gewichte und Biaswerte. hₜ und cₜ sind Laufzeitzustände, keine trainierbaren Parameter. Keine zusätzlichen Parameter für ReLU, Sigmoid oder Tanh.
Die Zahlen sind aus der angegebenen Architektur hergeleitet, keine Messung der Binärgröße. Quelle: main(1).pdf, Abschnitt 3.4.3, S. 18–19; Abschnitt 7.3, S. 127–129, Abbildungen 7.1–7.2.
MAC steht für Multiply–Accumulate. Eine Multiplikation mit anschließendem Addieren zum Akkumulator zählt als ein MAC. Die gewichtsbasierten Matrixprodukte pro Streaming-Update ergeben sich aus 4H(D + H) für die LSTM-Matrizen plus HM für die erste und M für die zweite MLP-Matrix.
MACs zählen Rechenoperationen pro Update; Parameter zählen gespeicherte Modellkoeffizienten. Biasadditionen, Aktivierungsfunktionen, elementweise Zustandsoperationen, Indexierung und Speichertransfers sind im hier verwendeten MAC-Maß nicht enthalten. Der Aufwand für einen ganzen Datenstrom entspricht der Zahl der Updates mal dem Aufwand pro Update. Die Zahl pro Update ersetzt keine gemessene Laufzeit. Kernel, Datentypen, Speicherzugriffe und zusätzliche Skalierungsoperationen beeinflussen die gemessene MCU-Zeit.
SOC: 22080 MACs je Update, SOH: 85120. Rechenbeispiel für einen einzelnen Dense Layer mit 6 Eingängen und 64 Ausgängen: 6×64=384 Gewichte, 64 Biaswerte, also 448 Parameter und 384 gewichtete MACs.
Quelle für MACs: Dissertation, Abschnitt 7.3, Gleichung 7.9, S. 128; zur Grenze gegenüber tatsächlicher Laufzeit Abschnitt 7.6, S. 144–145.
Quellenverweise dieser Präsentation (eigene Nummerierung):
Eigene Architektur, Eingänge und Zählformeln: [11], §§3.4/7.3, S.15–20 und127–129, Abb.7.1/7.2, Gl.7.9/7.10; Studie [20]. Parameterformel berücksichtigt zwei Biasvektoren je LSTM-Transformation. Zählidentitäten sind eigene Ableitungen, kein zusätzliches externes Forschungsergebnis. Rekurrente Grundlagen siehe [18].
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[18] Z. C. Lipton, J. Berkowitz und C. Elkan (2015). A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning. arXiv-Preprint. https://arxiv.org/abs/1506.00019
[20] F. Rzepka und J. Kowal (2026). Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation. SSRN-Preprint, 24. Februar 2026. https://doi.org/10.2139/ssrn.6298526

## Slide 59
Anhang: ECM (1RC) im kontinuierlichen Zustandsraum
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 34
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
A Systemmatrix B Eingangsmatrix C Ausgangsmatrix D Durchgriff
f(SOC) = UOC CN in As τ₁ = R₁C₁ I > 0: Laden
Notes: Quellen: SDB, Übung 4, 4_model-based.pdf, S. 6–9, Gl. 2–4 und 8–11, Abb. 5
continuous_generic: $\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}&=A\mathbf{x}+Bu\\y&=C\mathbf{x}+Du\end{aligned}$
state_def: $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}\\ U_1\end{bmatrix},\qquad u=I,\qquad y=U_t,\qquad \tau_1=R_1C_1$
continuous_ecm: $\begin{bmatrix}\dot{\mathrm{SOC}}\\\dot U_1\end{bmatrix}=\underbrace{\begin{bmatrix}0&0\\0&-\frac{1}{R_1C_1}\end{bmatrix}}_{A}\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}\\U_1\end{bmatrix}+\underbrace{\begin{bmatrix}\frac1{C_N}\\\frac1{C_1}\end{bmatrix}}_{B}I$
continuous_output: $U_t=\underbrace{\begin{bmatrix}\frac{f(\mathrm{SOC})}{\mathrm{SOC}}&1\end{bmatrix}}_{C(\mathrm{SOC})}\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}\\U_1\end{bmatrix}+\underbrace{\begin{bmatrix}R_0\end{bmatrix}}_D I=f(\mathrm{SOC})+U_1+R_0I$
Übungsnotation wörtlich übernommen, einschließlich C(SOC)=[f(SOC)/SOC,1]. Dieser Quotient ist für SOC≠0 eine algebraische Darstellung des Ausgangs, keine EKF-Jacobimatrix. Bei allgemeiner nichtlinearer OCV ist das vollständige Modell nicht global linear. U_t=f(SOC)+U1+R0 I bleibt auch bei SOC=0 definiert. Gezeigt ist das 1RC-Lehrmodell, die geprüfte HECM-Implementierung hat zwei RC-Zweige.

## Slide 60
Anhang: ECM (1RC) im diskreten Zustandsraum
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 35
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Zero-Order Hold: I[k] wirkt im Intervall von tₖ bis tₖ₊₁
Δt Abtastzeit SOC[k+1], U₁[k+1] Zustand am Intervallende
Notes: Quellen: SDB, Übung 4, 4_model-based.pdf, S. 9–12, Gl. 12–20 und abschließende ECM-Gleichungen
discrete_generic: $\begin{aligned}\mathbf{x}_{k+1}&=A_d\mathbf{x}_k+B_du_k\\y_k&=C\mathbf{x}_k+Du_k\end{aligned}\qquad\begin{aligned}A_d&=e^{A\Delta t}\\B_d&=\int_0^{\Delta t}e^{As}\,\mathrm ds\,B\end{aligned}$
discrete_ecm: $\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}[k+1]\\U_1[k+1]\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1&0\\0&e^{-\Delta t/\tau_1}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}[k]\\U_1[k]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\frac{\Delta t}{C_N}\\-R_1\!\left(e^{-\Delta t/\tau_1}-1\right)\end{bmatrix}I[k]$
discrete_output: $U_t[k]=\begin{bmatrix}\frac{f(\mathrm{SOC}[k])}{\mathrm{SOC}[k]}&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mathrm{SOC}[k]\\U_1[k]\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}R_0\end{bmatrix}I[k]$
Strom I[k], alter Zustand x[k] und Ausgang U_t[k] gehören zum Zeitpunkt k. Der Zustandsübergang endet bei k+1. Der neu gemessene Strom I[k+1] ist nicht rückwirkend der Intervallstrom. Vorzeichen und C-Darstellung wie Übung 4.

## Slide 61
Anhang: Kalmanfilter und Kovarianzen Q, P, R
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 37
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
wₖ Prozessrauschen
vₖ Messrauschen
Annahme: Mittelwerte null
Qₖ Unsicherheit des Übergangsmodells
Rₖ Unsicherheit der Messung
Pₖ Unsicherheit der Zustandsschätzung
e = x − x̂ Diagonale: Varianzen Nebendiagonale: Kovarianzen
Notes: Quellen: SDB, Übung 5, 5_KF.pdf, S. 4–7, Gl. 3–4 und Definition von P; Kovarianzmatrix ausgeschrieben
kf_model: $\begin{aligned}\mathbf{x}_{k+1}&=A_k\mathbf{x}_k+B_ku_k+\mathbf{w}_k\\y_k&=C_k\mathbf{x}_k+D_ku_k+v_k\end{aligned}$
kf_qr: $\begin{aligned}Q_k&=\operatorname{Cov}(\mathbf{w}_k)=\mathbb E[\mathbf{w}_k\mathbf{w}_k^T]\\R_k&=\operatorname{Cov}(v_k)=\mathbb E[v_kv_k^T]\end{aligned}$
kf_p: $P_k^{\pm}=\mathbb E\!\left[(\mathbf{x}_k-\hat{\mathbf{x}}_k^{\pm})(\mathbf{x}_k-\hat{\mathbf{x}}_k^{\pm})^T\right]$
kf_pmatrix: $P_k=\begin{bmatrix}\operatorname{Var}(e_{\mathrm{SOC}})&\operatorname{Cov}(e_{\mathrm{SOC}},e_{U_1})\\\operatorname{Cov}(e_{U_1},e_{\mathrm{SOC}})&\operatorname{Var}(e_{U_1})\end{bmatrix}$
Q und R beschreiben angenommene Rauschkovarianzen. P wird mit Prediction und Update fortgeschrieben und ist keine dritte unabhängig vorgegebene Rauschkovarianz. P0 beschreibt die Anfangsschätzunsicherheit. Die gezeigte P-Matrix gehört zum 1RC-Zustandsvektor [SOC,U1]; sie enthält unterschiedliche physikalische Einheiten.

## Slide 62
Anhang: Kalmanfilter – Initialisierung und Prediction
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 38
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Initialisierung
Prediction für k+1
x̂ₖ⁺, Pₖ⁺ nach dem letzten Update
x̂ₖ₊₁⁻, Pₖ₊₁⁻ vor der neuen Messkorrektur
Qₖ wird in jedem Prediction-Schritt zur fortgeschriebenen Kovarianz addiert
Notes: Quellen: SDB, Übung 5, 5_KF.pdf, S. 5–6; Original-Abb. 4 Prediction
kf_initial: $\hat{\mathbf{x}}^+_{k_0},\qquad P^+_{k_0}=\mathbb E[(\mathbf{x}_{k_0}-\hat{\mathbf{x}}^+_{k_0})(\mathbf{x}_{k_0}-\hat{\mathbf{x}}^+_{k_0})^T]$
kf_predict: $\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}^-_{k+1}&=A_k\hat{\mathbf{x}}^+_k+B_ku_k\\[6pt]P^-_{k+1}&=A_kP^+_kA_k^T+Q_k\end{aligned}$
Originalgrafik aus Übung 5, Abb. 4. Die im Beispiel breitere Verteilung illustriert Unsicherheit; P muss bei beliebigen A und Q nicht in jeder Komponente wachsen. Kein realisierter w-Wert wird benötigt, weil sein Erwartungswert null ist.

## Slide 63
Anhang: Kalmanfilter – Gain und Update
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 39
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Kₖ₊₁ Kalman-Gain
yₖ₊₁ neue Messung
Rₖ₊₁ Messkovarianz
[ … ] Innovation
Skalar, sonst gleiche Bedingungen:
größeres R bedeutet kleineres K
Notes: Quellen: SDB, Übung 5, 5_KF.pdf, S. 6; Original-Abb. 5 Update
kf_gain: $K_{k+1}=P^-_{k+1}C_{k+1}^T\!\left(R_{k+1}+C_{k+1}P^-_{k+1}C_{k+1}^T\right)^{-1}$
kf_update: $\begin{aligned}\hat{\mathbf{x}}^+_{k+1}&=\hat{\mathbf{x}}^-_{k+1}+K_{k+1}\!\left[y_{k+1}-\left(C_{k+1}\hat{\mathbf{x}}^-_{k+1}+D_{k+1}u_{k+1}\right)\right]\\[6pt]P^+_{k+1}&=P^-_{k+1}-K_{k+1}C_{k+1}P^-_{k+1}\end{aligned}$
kf_scalar: $C=1:\qquad K=\frac{P^-}{P^-+R}$
Originalgrafik Abb. 5 ist eine schematische skalare Illustration. Im allgemeinen Modell liegen Messung y und Zustand x in verschiedenen Räumen; C verknüpft sie. Im EKF werden anstelle konstanter System-/Messmatrizen lokale Jacobimatrizen der nichtlinearen Abbildungen verwendet. Im ECM ist die EKF-Ableitung dOCV/dSOC nicht der Quotient OCV/SOC der algebraischen Übungsdarstellung.

## Slide 64
Anhang: Pruning vor, während und nach dem Training
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 49
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Vor dem Training
Während des Trainings
Nach dem Training
Pruning at
initialization
Teilnetz vor dem eigentlichen Training auswählen
Beispiel: SNIP
Anschließend das
verbleibende Netz trainieren
Gradual pruning
Pruning-Anteil schrittweise erhöhen
Dynamic sparse training
Verbindungen entfernen und neu bilden
Learned masks / gates
Auswahl gemeinsam mit Weights lernen
Penalty-based structured learning
Gewichtsgruppen Richtung null drücken
Post-training pruning
Trainiertes Netz bewerten und kürzen
Danach Fine-Tuning
One-shot: einmal kürzen
Iterativ: mehrere Runden
Zeitpunkt der Strukturauswahl im Trainingsablauf
Notes: Die Folie ordnet die Pruning-Strategien nach dem Zeitpunkt der Strukturauswahl ein. Die drei Phasen beziehen sich auf das ursprüngliche Training. Fine-Tuning nach einer Pruning-Entscheidung ist ebenfalls Training. Die Kategorien beschreiben unterschiedliche Verfahren und können sich in konkreten Implementierungen überschneiden.
Vor dem eigentlichen Training kann Pruning at initialization ein Teilnetz auswählen. SNIP verwendet dafür eine Verlustsensitivität am initialisierten Netz. Anschließend wird das verbleibende Teilnetz trainiert. Die Vorabauswahl kann bereits Daten und einen Gradientenlauf benötigen.
Während des Trainings gibt es mehrere Möglichkeiten. Gradual pruning erhöht den entfernten Anteil schrittweise nach einem Zeitplan. Dynamic sparse training hält ein sparsames Verbindungsbudget und entfernt beziehungsweise ergänzt Verbindungen während des Lernens. Learned masks oder gates lernen die Auswahl gemeinsam mit den Gewichten. Penalty-based structured learning ergänzt die Verlustfunktion um Gruppen-Strafterme, die ganze zusammengehörige Gewichtsgruppen Richtung null drücken. Schwellenwertbildung und Modellrekonstruktion können danach nötig sein.
Post-training pruning beginnt mit einem bereits trainierten Netz. Es bewertet und entfernt Gewichte oder Gruppen und passt die verbleibenden Parameter anschließend durch Fine-Tuning an. One-shot pruning kürzt einmal, iterative Verfahren wechseln mehrfach zwischen Kürzung und Anpassung. Der Zeitpunkt allein legt weder strukturiertes noch unstrukturiertes Pruning fest.
Quellen:
Florian Rzepka, Dissertation, Kapitel 3, Tabelle 3.4 und Abschnitt Pruning schedules and optimization strategies. Lokale Quelle: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex.
Dort zitierte Grundlagen: Lee et al., SNIP (2019); Evci et al., Rigging the Lottery (2020); Louizos et al., Learning Sparse Neural Networks through L0 Regularization (2018); Wen et al., Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks (2016); Han et al., Learning both Weights and Connections for Efficient Neural Networks (2015).

## Slide 65
Anhang: Auswahlkriterien für Pruning
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 50
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Magnitude
criteria
Gewichtsbeträge oder L1-/L2-Normen von Gruppen bewerten
Kleine Werte zuerst entfernen, geringer Rechenaufwand
Loss-sensitivity
criteria
Änderung des Loss beim Entfernen einer Struktur abschätzen
Gradienten oder Krümmung nutzen, höherer Rechenaufwand
Activation
criteria
Stärke oder Häufigkeit der Aktivierungen auswerten
Repräsentative Daten nötig, Ergebnis datenabhängig
Learned-mask
criteria
Masken oder Gates gemeinsam mit den Weights lernen
Sparsity-Penalty fördert das Abschalten einzelner Strukturen
Kriterien für die Auswahl von Gewichten oder ganzen Strukturen
Notes: Die Folie beantwortet, anhand welcher Information Pruning-Kandidaten ausgewählt werden. Die Kriterien sind vom Zeitpunkt des Prunings und von seiner Granularität zu unterscheiden.
Magnitude-Kriterien verwenden den Betrag einzelner Gewichte oder Normen zusammengehöriger Gruppen. Ein kleiner Wert dient als Hinweis auf geringe Bedeutung. Diese Kriterien benötigen nach dem Training keine zusätzlichen Daten oder Forward- und Backward-Pässe. Kleine Gewichte sind aber nicht automatisch unwichtig, insbesondere bei unterschiedlichen Skalierungen.
Loss-sensitivity-Kriterien schätzen ab, wie sich der Aufgabenverlust beim Entfernen eines Gewichts oder einer Gruppe verändert. Taylor-Kriterien erster Ordnung kombinieren Gewichte und Gradienten. Methoden zweiter Ordnung berücksichtigen zusätzlich die Krümmung, beispielsweise über eine Näherung der Hesse-Matrix. Dazu sind repräsentative Daten und zusätzliche Berechnungen nötig.
Activation-Kriterien messen, wie stark oder wie häufig Neuronen beziehungsweise Channels auf repräsentativen Eingaben reagieren. Schwache oder seltene Aktivierung kann ein Auswahlhinweis sein, beweist aber nicht, dass eine Einheit unwichtig ist. Seltene Betriebszustände müssen in den Kalibrierungsdaten ausreichend vertreten sein. Verwandte Rekonstruktionskriterien bewerten die Änderung von Zwischen- oder Ausgangssignalen beim Entfernen.
Learned-mask-Kriterien führen lernbare Masken oder Gates ein und optimieren sie gemeinsam mit den Gewichten. Ein Sparsity-Strafterm fördert das Abschalten von Verbindungen oder ganzen Gruppen. Nach dem Training kann eine Schwelle aus kontinuierlichen Gate-Werten eine diskrete Auswahl machen. Erst das Entfernen der ausgewählten Strukturen beziehungsweise eine geeignete sparse Darstellung reduziert den gespeicherten Modellumfang.
Quellen:
Florian Rzepka, Dissertation, Kapitel 3, Abschnitt Pruning criteria and ranking scope. Lokale Quelle: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex.
Dort zitierte Grundlagen: Han et al. (2015); LeCun et al., Optimal Brain Damage (1989); Molchanov et al., Importance Estimation for Neural Network Pruning (2019); Louizos et al., Learning Sparse Neural Networks through L0 Regularization (2018); Wen et al., Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks (2016).

## Slide 66
Anhang: Pruning und die quadratische MAC-Einsparung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 47
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
MACs pro Zeitschritt: N(H) = 4HD + 4H² + HM + M
D: Inputs H: Hidden Channels M: MLP-Breite p: entfernter Anteil
Herleitung aus Gl. 7.9 und 7.10
Nach Pruning: Hₚ = (1 − p)H
R(H,p) = 1 − N((1 − p)H) / N(H)
Für H → ∞ bei festem D und M
dominiert der Hidden-to-Hidden-Term 4H².
R∞(p) = 1 − (1 − p)² = 2p − p²
Bei p = 0,30: 0,60 − 0,09 = 0,51
Chart: Pruning-Anteil p [%]
| 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
Grenzwert 2p − p² | 0 | 0.19 | 0.36 | 0.51 | 0.64 | 0.75 | 0.84
30 % → 51 % 40 % → 64 % 50 % → 75 %
Reale Modelle bei 30 % Pruning:
SOC 45,1 %, SOH 45,7 % (ganzzahlige H).
Notes: Quelle: Dissertation, Abschnitt 7.3, gedruckte Seiten 128–129, Gleichungen 7.9 und 7.10. N(H)=4HD+4H²+HM+M. MAC zählt die gewichteten Matrixprodukte pro Streaming-Schritt, ohne Bias-Additionen, Aktivierungen, Indexierung und Speicherzugriffe. Vollständige Reduktion: R=[4(2p−p²)H²+p(4D+M)H]/[4H²+(4D+M)H+M]. Für H gegen unendlich bei festem D und M geht R gegen 2p−p². Das Diagramm zeigt diesen analytischen Grenzwert, keine Laufzeitmessung und keine gemessene Gesamtmodell-Einsparung. 30%,40%,50% ergeben 51%,64%,75%. Bei exakt 30% Pruning bleiben 70% Breite und 49% des quadratischen Terms. SOC D=6,H=64,M=64: 22080 MACs; H=45:12124. SOH D=6,H=128,M=128:85120;H=90:46208. Die MLP-Breite bleibt unverändert. Integer-Rundung ergibt bei beiden 29,6875% entfernte Hidden Channels.

## Slide 67
Anhang: Granularität der Quantisierung
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 51
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Welche Werte teilen sich Scale s und Zero-Point z?
Per-tensor
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1
1 Satz für die gesamte Matrix
Wenig Zusatzspeicher
Gemeinsamer Wertebereich
Per-channel / per-row
1 | 1 | 1 | 1
2 | 2 | 2 | 2
3 | 3 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 4
1 Satz pro Ausgang / Zeile
Anpassung je Ausgang
Mehr Scales speichern
Per-group / per-block
1 | 1 | 2 | 2
1 | 1 | 2 | 2
3 | 3 | 4 | 4
3 | 3 | 4 | 4
1 Satz pro Gruppe / Block
Gruppengröße frei wählbar
Aufwand je nach Aufteilung
Gleiche Zahl und Farbe: gemeinsamer Parametersatz aus s und z
Ergänzend: Mixed Precision
Verschiedene Zahlenformate je Netzbereich,
z. B. INT8-Weights und FP32-Aktivierungen
Notes: Granularität beschreibt, welche Werte einen gemeinsamen Satz an Quantisierungsparametern verwenden. Bei affiner Quantisierung besteht dieser Satz aus Scale s und Zero-Point z. Bei symmetrischer Quantisierung liegt der Zero-Point gewöhnlich bei null. Die Zahlen und Farben in den drei schematischen 4-mal-4-Matrizen kennzeichnen Parametergruppen. Sie sind keine tatsächlichen Gewichte oder Scale-Werte. Die Matrixdimensionen bleiben bei allen Varianten unverändert.
Per-tensor verwendet einen Parametersatz für den gesamten Tensor, hier eine Matrix. Das benötigt wenig Zusatzspeicher und vereinfacht die Umsetzung. Falls Zeilen sehr unterschiedliche Wertebereiche besitzen, nutzen kleine Wertebereiche nur einen kleinen Teil des gemeinsamen Zahlenrasters.
Per-channel oder per-row verwendet einen eigenen Parametersatz für jeden Ausgangskanal beziehungsweise jede Ausgangszeile der Gewichtsmatrix. Dadurch kann das Raster besser an unterschiedliche Wertebereiche angepasst werden. Dafür müssen mehrere Scales und gegebenenfalls Zero-Points gespeichert und bei der Berechnung berücksichtigt werden. Die Wahl der Ausgangsachse hängt von Operator und Matrixkonvention ab.
Per-group oder per-block teilt Werte in festgelegte Gruppen. Hier sind vier 2-mal-2-Blöcke dargestellt. Jede Gruppe erhält eigene Parameter. Gruppengröße und Form bestimmen die Zahl der Zusatzparameter und müssen zur Implementierung passen. Per-row und per-block haben in diesem Beispiel beide vier Parametersätze, aber eine andere räumliche Zuordnung. Per-group muss deshalb nicht grundsätzlich mehr oder weniger Scales als per-channel verwenden.
Mixed Precision ergänzt diese Entscheidung: Verschiedene Netzbereiche nutzen unterschiedliche Bitbreiten oder Zahlenformate. Beispielsweise können Gewichte INT8 und Aktivierungen FP32 bleiben. Mixed Precision kann mit den genannten Granularitäten kombiniert werden und ist selbst keine weitere Regel dafür, welche Werte eine Scale teilen.
Quelle: Florian Rzepka, Dissertation, Kapitel 3, Tabelle 3.6 und Abschnitt Quantization granularity. Lokale Quelle: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex.
Im Abschnitt zitierte Grundlagen: Krishnamoorthi (2018), Quantizing Deep Convolutional Networks for Efficient Inference; Nagel et al. (2021), A White Paper on Neural Network Quantization.

## Slide 68
Anhang: Quantisierungsverfahren im Zeitverlauf
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 52
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Training /
Fine-Tuning
Vor dem Einsatz
Bei der Inferenz
Verfahren
Weight-only PTQ | FP-Modell trainieren | Gewichte quantisieren | Aktivierungen bleiben Floating Point
Static PTQ | FP-Modell trainieren | Gewichte quantisieren Aktivierungen kalibrieren | Feste Skalen für Aktivierungen nutzen
Dynamic PTQ | FP-Modell trainieren | Gewichte quantisieren | Aktivierungsskalen zur Laufzeit bestimmen
Quantization-aware training (QAT) | Quantisierung simulieren | Quantisiertes Modell exportieren | Quantisiertes Modell ausführen
Quantized training | Training selbst mit reduzierter Präzision | Export je nach Zielsystem | Zahlenformat hängt vom Export ab
PTQ: Quantisierung nach dem Training. Aktivierungen: Zwischenwerte im Netz.
Notes: Der Zeitstrahl zeigt für jede Verfahrensfamilie, welche Schritte beim Training oder Fine-Tuning, vor dem Einsatz und während der Inferenz stattfinden. Die Zeilen sind alternative beziehungsweise kombinierbare Strategien, keine nacheinander abzuarbeitenden Schritte. PTQ steht für Post-training quantization. Floating Point beziehungsweise FP bezeichnet ein Gleitkommaformat. Aktivierungen sind die zur Laufzeit berechneten Eingangs-, Zwischen- und Ausgangswerte des Netzes.
Weight-only PTQ quantisiert die gespeicherten Gewichte eines bereits trainierten Modells. Aktivierungen und andere Größen können in höherer Präzision bleiben. Dafür sind keine Aktivierungsdaten zur Kalibrierung nötig. Es spart vor allem Parameterspeicher und bedeutet nicht automatisch vollständige Integer-Arithmetik.
Static PTQ quantisiert Gewichte und ausgewählte Aktivierungen. Repräsentative Kalibrierungsdaten liefern vor dem Einsatz die Wertebereiche der Aktivierungen. Daraus ergeben sich feste Quantisierungsparameter für die Inferenz. Der Laufzeitaufwand für die Bestimmung neuer Skalen entfällt, aber die Qualität hängt von der Repräsentativität der Kalibrierungsdaten ab. Die Gewichte werden ebenfalls vorab quantisiert, auch wenn die Zelle zur Vorbereitung den entscheidenden Unterschied der Aktivierungskalibrierung hervorhebt.
Dynamic PTQ quantisiert die Gewichte ebenfalls vor dem Einsatz. Die Wertebereiche und Quantisierungsparameter ausgewählter Aktivierungen werden dagegen während der Inferenz bestimmt. Dynamic bezieht sich hier auf die Laufzeit-Anpassung der Aktivierungsskalen, nicht auf zusätzliches Lernen der Gewichte. Das kann wechselnde Eingangsbereiche berücksichtigen, verursacht aber zusätzlichen Rechenaufwand.
Quantization-aware training, kurz QAT, simuliert Quantisierung im Training oder Fine-Tuning. Die Gewichte können sich an Rundungs- und Clippingeffekte anpassen. Fake Quantizers bilden Quantisieren und Rekonstruieren ab, während trainierbare Parameter und wesentliche Optimierungsschritte üblicherweise in Floating Point bleiben. Danach wird das Modell für die Zielrepräsentation exportiert. QAT erfordert Trainingsdaten und zusätzliche Optimierung.
Quantized training verwendet reduzierte Präzision in Teilen der Trainingsrechnung selbst, beispielsweise im Forward- oder Backward-Pass, bei Gradienten oder Optimiererzuständen. Ziel ist auch eine Verringerung des Trainingsaufwands. Das legt das spätere Inferenzformat nicht alleine fest und ist von QAT mit simulierter Quantisierung zu unterscheiden.
Quelle: Florian Rzepka, Dissertation, Kapitel 3, Tabelle 3.7 und Abschnitt Post-training and training-aware strategies. Lokale Quelle: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex.
Im Abschnitt zitierte Grundlagen: Jacob et al. (2018), Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference; Nagel et al. (2021), A White Paper on Neural Network Quantization.

## Slide 69
Anhang: Einen Boxplot lesen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 48
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Median (Q2, 50%-Quantil)
Mittlerer Wert der sortierten Daten.
1, 2, 3, 4, 20: Median = 3.
Quartile und Box
Q1: 25%-Quantil; Q3: 75%-Quantil.
Die Box enthält die mittleren 50 %.
IQR = Q3 − Q1: Interquartilsabstand.
Whisker („Antennen“)
Bis zum äußersten Wert innerhalb
der Grenzen Q1 − 1,5×IQR und
Q3 + 1,5×IQR.
Ausreißer
Einzelne Werte außerhalb der Grenzen.
Nicht automatisch Messfehler.
Notes: Ein Boxplot fasst Lage und Streuung einer Verteilung zusammen. Hier ist die übliche Tukey-Variante mit der 1,5×IQR-Regel dargestellt.
Der Median ist der mittlere Wert der sortierten Daten. Bei einer geraden Anzahl von Beobachtungen wird üblicherweise der Mittelwert der beiden mittleren Werte verwendet. Im Beispiel 1, 2, 3, 4, 20 beträgt der Median 3; der arithmetische Mittelwert wäre 6. Der Median ist daher weniger empfindlich gegenüber einzelnen extremen Werten.
Q1 und Q3 sind das 25%- und das 75%-Quantil. Die Box markiert die mittlere Hälfte der Verteilung. Ihre Höhe ist der Interquartilsabstand IQR = Q3 − Q1. Die Linie in der Box zeigt den Median; sie muss nicht in der geometrischen Mitte liegen. Bei endlichen Stichproben hängt die genaue Quartilsberechnung von der verwendeten Konvention ab.
Die Whisker heißen auch Antennen. Sie reichen hier bis zum kleinsten bzw. größten tatsächlich beobachteten Wert innerhalb der Grenzen Q1 − 1,5×IQR und Q3 + 1,5×IQR. Sie enden also nicht zwangsläufig genau an diesen Grenzen und sind nicht automatisch Minimum und Maximum der gesamten Stichprobe. Es gibt auch andere Whisker-Konventionen.
Punkte außerhalb der Grenzen werden als potenzielle Ausreißer einzeln dargestellt. Sie sind nicht automatisch Messfehler. Die Breite der Box hat in dieser Darstellung keine statistische Bedeutung.
Die Zeichnung beruht auf einer rein illustrativen Stichprobe ohne Bezug zu Batteriemodellen: 1, 2, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 9, 10, 13, 16. Q1 = 4, Median = 6, Q3 = 8, IQR = 4. Die Grenzen liegen bei −2 und 14; die Whisker enden an den beobachteten Werten 1 und 13. Der Wert 16 ist ein Ausreißer. Das Zahlenbeispiel zur Median-Definition rechts ist ein separates Beispiel.
Quellen:
NIST/SEMATECH e-Handbook, Box Plot: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/boxplot.htm
Matplotlib, pyplot.boxplot (Tukey whisker convention): https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.boxplot.html

## Slide 70
Anhang: NMC und LFP im Vergleich
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 53
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Eigenschaft | NMC | LFP
Negative Elektrode | Meist Graphit | Meist Graphit
Positive Elektrode | Li(Ni,Mn,Co)O₂ | LiFePO₄
Kristallstruktur (+) | Schichtstruktur | Olivinstruktur
Zellnennspannung | ca. 3,6–3,7 V | ca. 3,2–3,3 V
Energiedichte | Höher je kg | Geringer je kg
Thermische Stabilität | Geringer als LFP | Höher als NMC
OCV über SOC | Deutlich geneigt | Breites, flaches Spannungsplateau
Zellaufbau (schematisch)
NMC-Zelle
− Negativ
Positiv +
Graphit
NMC
Separator
LFP-Zelle
− Negativ
Positiv +
Graphit
LFP
Separator
Hellblau: flüssiger Elektrolyt
Typische Tendenzen bei Graphit-Vollzellen. (+) = positive Elektrode.
Gemeinsam: SEI-Wachstum bindet Lithium und erhöht den Innenwiderstand.
NMC: Strukturänderungen und Partikelrisse
vor allem bei hohem Ni-Anteil und hohem SOC
LFP: stabileres Phosphatgerüst
Alterung oft durch Lithiumverlust geprägt
Notes: NMC und LFP bezeichnen das aktive Material der positiven Elektrode. NMC steht für Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt-Oxid, LFP für Lithium-Eisenphosphat. Die negative Elektrode besteht bei vielen kommerziellen Zellen beider Chemien hauptsächlich aus Graphit. Bei NMC wird teilweise Silicium beigemischt. Die Folie vergleicht typische Graphit-Vollzellen und beschreibt keine allgemeingültigen Datenblattgrenzen.
NMC besitzt eine geschichtete Kristallstruktur. Die allgemeine Formel lautet LiNi_xMn_yCo_zO2 mit x+y+z=1. Die Kurzform Li(Ni,Mn,Co)O2 in der Tabelle steht für unterschiedliche Mischungsverhältnisse, beispielsweise NMC111 oder NMC811. LFP hat die Formel LiFePO4 und eine Olivinstruktur mit einem stabilen Phosphatgerüst. NMC liefert typischerweise mehr Energie je Masse. LFP erreicht wegen der geringeren Spannung und anderer Materialeigenschaften meist eine geringere gravimetrische Energiedichte. Konkrete Wh/kg-Werte hängen stark von der Zellgeneration, dem Elektrodenaufbau, dem Format und der Auslegung ab. Deshalb wird hier bewusst eine qualitative Tendenz verglichen.
Die Nennspannung beträgt bei typischen Graphit-Vollzellen ungefähr 3,6 bis 3,7 V für NMC und 3,2 bis 3,3 V für LFP. Die in der Dissertation eingesetzten Zellen haben 3,7 V beziehungsweise 3,2 V. Das sind Zellspannungen und keine positiven Elektrodenpotentiale gegen Lithium. Die OCV-SOC-Kennlinie ist bei NMC über weite Bereiche stärker geneigt. LFP zeigt ein breites, flaches Plateau, das eine allein spannungsbasierte SOC-Bestimmung erschwert.
Die thermische Stabilität in der Tabelle bezieht sich auf das positive Aktivmaterial: Das Phosphatgerüst von LFP hält den Sauerstoff stärker gebunden. LFP-Zellen können dennoch thermisch durchgehen. Die Sicherheit einer Vollzelle hängt auch von Elektrolyt, Separator, Zellaufbau, Ladezustand und Schutzmaßnahmen ab. Keine pauschale Temperaturgrenze lässt sich allein aus dem Namen der Zellchemie ableiten.
Die beiden editierbaren Skizzen zeigen denselben vereinfachten Zellquerschnitt: negative Graphitelektrode links, positive NMC- beziehungsweise LFP-Elektrode rechts und Separator dazwischen. Hellblau kennzeichnet den flüssigen Elektrolyten, der auch die porösen Elektroden und den Separator benetzt. Der Separator trennt die Elektroden elektrisch, lässt aber den Ionentransport zu. Stromableiter, Gehäuse, Binder und Poren sind zur Übersicht weggelassen. Die Zeichnung zeigt keine maßstäbliche Material- oder Kristallstruktur.
Gemeinsam ist beiden Chemien die Alterung an der negativen Elektrode, insbesondere durch Wachstum der Solid Electrolyte Interphase, kurz SEI. Diese Grenzschicht schützt zunächst vor weiterer Elektrolytzersetzung. Ihr weiteres Wachstum verbraucht cyclierbares Lithium und Elektrolyt und kann den Innenwiderstand erhöhen. Das führt unter anderem zu Kapazitätsverlust. Bei ungünstigen Ladebedingungen können beide Chemien auch Lithium-Plating und weitere Nebenreaktionen zeigen.
Bei NMC kommen insbesondere bei nickelreichen Materialien, hohem SOC und hohen oberen Spannungsgrenzen Strukturänderungen, Oberflächenrekonstruktion und Partikelrisse hinzu. Neue Oberflächen können weitere Reaktionen mit dem Elektrolyten begünstigen. Bei LFP ist das Phosphatgerüst vergleichsweise stabil. Oft prägen Lithiuminventarverlust und negative Elektrodenprozesse die Alterung. Auch LFP kann unter Belastung mechanische Schäden, Eisenauflösung und andere Degradationsprozesse zeigen. Die Gegenüberstellung beschreibt Schwerpunkte und keine exklusiven Mechanismen. Temperatur, C-Rate, SOC-Fenster und Entladetiefe beeinflussen die Lebensdauer beider Zelltypen.
Quellen:
Florian Rzepka, Dissertation, main.tex, Abschnitt NMC and LFP cell chemistry sowie Tabelle Overview of the two battery datasets. Lokale Quelle: C:/Users/flori/SynologyDrive/TUB/1_Dissertation/1_Scripts/LATEX/DISS/Florian_Rzepka_Dissertation/main.tex.
Padhi, Nanjundaswamy und Goodenough (1997): Phospho-olivines as Positive-Electrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries. Journal of The Electrochemical Society 144, 1188–1194. https://doi.org/10.1149/1.1837571
Cycle-Induced Interfacial Degradation and Transition-Metal Cross-Over in LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2–Graphite Cells (2022). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9082506/
Yue et al. (2025): Comprehensive Study of the Degradation of LiFePO4/Graphite Cells at Elevated Temperatures. Journal of The Electrochemical Society 172, 050502. https://doi.org/10.1149/1945-7111/adcfca
Preger et al. (2020): Degradation of Commercial Lithium-Ion Cells as a Function of Chemistry and Cycling Conditions. Journal of The Electrochemical Society 167, 120532. https://doi.org/10.1149/1945-7111/abae37
Eigene schematische Darstellung auf Grundlage des gemeinsamen Lithium-Ionen-Zellaufbaus.

## Slide 71
Anhang: Aktivierungsfunktionen
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 54
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Die Funktion bestimmt Wertebereich und Nichtlinearität des Neuronenausgangs.
Chart: Linear
f(x) = x
Unbegrenzt, z. B. SOH-Ausgang
Chart: Sigmoid
σ(x) = 1 / (1 + exp(−x))
Zwischen 0 und 1, z. B. Gates / SOC
Chart: tanh
f(x) = tanh(x)
Zwischen −1 und 1, LSTM-Kandidat
Chart: ReLU
f(x) = max(0, x)
Negative Werte auf 0, MLP-Layer
Chart: GELU
f(x) = x · Φ(x)
Glatt, auch kleine negative Werte
Chart: Softmax (Beispiel)
| z₁ = 1 | z₂ = 2 | z₃ = 3
p | 0.090088 | 0.24463 | 0.66528
pᵢ = exp(zᵢ) / Σⱼ exp(zⱼ)
Vektor-Ausgabe mit Summe 1
Notes: Die Folie zeigt fünf skalare Funktionen und Softmax als Vektorfunktion. Die Kurven sind mathematische Darstellungen auf x von −3 bis 3, keine Messdaten. Die y-Achsen haben passend zur Funktion unterschiedliche Bereiche. Linear ist die Identität und führt selbst keine Nichtlinearität ein. Ein Netz nur aus affinen Schichten und linearen Aktivierungen bleibt insgesamt affin. Ein linearer Regressionsausgang kann beispielsweise beim SOH sinnvoll sein.
Sigmoid ist 1/(1+exp(−x)) und hat für endliche Eingaben Werte strikt zwischen 0 und 1. In dieser Arbeit dient sie unter anderem den LSTM-Gates und dem begrenzten SOC-Ausgang. tanh liegt zwischen −1 und 1 und beschreibt im LSTM den signierten Kandidaten sowie die Transformation des Cell State für den Hidden State. Beide Funktionen sättigen bei großen Eingangsbeträgen, wodurch ihre Ableitungen klein werden.
ReLU setzt negative Eingänge auf null und lässt positive unverändert. Das ist rechnerisch einfach und wird in den MLP-Heads genutzt. Auf der negativen Seite ist die Ableitung null. GELU lautet x·Φ(x), wobei Φ die Verteilungsfunktion der Standardnormalverteilung bezeichnet. Die Kurve wurde mit einer numerischen erf-Näherung berechnet. Der Übergang ist glatt und einige negative Werte bleiben erhalten. GELU wird unter anderem in der Embedding-Architektur des stündlichen SOH-Modells erwähnt.
Softmax verarbeitet mehrere Logits gemeinsam. p_i=exp(z_i)/sum_j exp(z_j), daher sind die Ausgaben positiv und summieren sich zu 1. Das Beispiel z=(1,2,3) ergibt ungefähr (0,09;0,24;0,67). Es ist keine weitere skalare Kennlinie wie ReLU. Typisch ist ein Klassifikationsausgang. Ein einzelner Softmax-Ausgang wäre immer 1 und für eine skalare Regression ungeeignet.
Quellen: Dissertation main.tex, Grundlagen neuronaler Netze und LSTM, Abschnitt zu den SOC/SOH-Architekturen sowie Aktivierungsvergleich im SOH-MLP.
https://docs.pytorch.org/cppdocs/api/nn/activation.html
https://docs.pytorch.org/docs/2.14/generated/torch.nn.GELU.html
https://docs.pytorch.org/docs/2.14/generated/torch.nn.Softmax.html
Die Formeln und Diagrammdaten sind direkt numerisch ausgewertet.

## Slide 72
Anhang: Kalmanfilter KF, EKF und UKF
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 55
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Alle drei verbinden eine Modellvorhersage mit verrauschten Messungen.
1 Prediction
Zustand und Unsicherheit
mit dem Modell vorhersagen
2 Korrektur
Messabweichung über den Kalman Gain
für die Korrektur gewichten
Aspekt | KF | EKF | UKF
Modell | Linear | Nichtlinear | Nichtlinear
Rechenprinzip | Lineare Zustands- und Messgleichungen | Lokale Linearisierung um die Schätzung | Sigma-Punkte durch das nichtlineare Modell
Ableitungen | Keine nötig | Jacobi-Matrizen analytisch / numerisch | Keine nötig
Aufwand | Meist gering | Modellrechnung und Jacobi-Matrizen | Typisch 2nₓ + 1 Punkte nₓ = Zahl der Zustände
KF: exakt im linearen Gauß-Modell. EKF und UKF: Näherungen bei Nichtlinearität.
Q: Prozessrauschen R: Messrauschen P: Unsicherheit der Zustandsschätzung
Notes: KF, EKF und UKF schätzen einen nicht direkt messbaren Zustand aus einem Systemmodell und Messdaten. Alle führen eine Zustandsschätzung und ihre Kovarianz P. Die Prediction berechnet die erwartete Zustandsentwicklung. Bei der Korrektur wird die Innovation, also Messung minus vorhergesagte Messung, über den Kalman Gain gewichtet. Q beschreibt die Prozessrauschkovarianz, R die Messrauschkovarianz. Eine passende Initialisierung von Zustand und P sowie ein geeignetes Modell bleiben notwendig.
Der klassische Kalmanfilter gilt für lineare Zustands- und Messmodelle, beispielsweise x_k=A x_(k−1)+B u+w und y_k=C x_k+v. Unter den linearen gaußschen Standardannahmen liefert er die exakte bedingte Gauß-Verteilung und den Minimum-MSE-Schätzer. Nichtgaußsche Fälle verlangen eine differenzierte Aussage zur Optimalität.
Der Extended Kalman Filter propagiert den Zustand durch die nichtlinearen Funktionen f und h. Für die Unsicherheitsrechnung und den Gain verwendet er deren lokale Ableitungen, die Jacobi-Matrizen. Diese können analytisch oder numerisch bestimmt werden. Die Linearisierung erster Ordnung kann bei starker Nichtlinearität ungenau werden.
Der Unscented Kalman Filter wählt deterministische Sigma-Punkte, die Mittelwert und Kovarianz repräsentieren. Er propagiert sie durch f und h und rekonstruiert daraus die Momente. Der Standardansatz verwendet typischerweise 2n_x+1 Punkte bei n_x Zuständen. Bei augmentierten Zuständen kann die Punktzahl höher sein. Sigma-Punkte sind keine zufälligen Monte-Carlo-Stichproben. Der UKF benötigt keine Jacobi-Matrizen und kann Nichtlinearität besser abbilden, ist aber nicht grundsätzlich genauer oder stabiler. Der Aufwand hängt von Zustand, Modellkosten und Implementierung ab.
Quellen:
Dissertation main.tex, modellbasierte SOC-Schätzung und EKF-Gleichungen.
https://www.mathworks.com/help/fusion/ug/introduction-to-estimation-filters.html
https://www.mathworks.com/help/control/ug/extended-and-unscented-kalman-filter-algorithms-for-online-state-estimation.html

## Slide 73
Anhang: Central Composite Design (CCD)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Fazit & Ausblick
Anhang 56
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Versuchsplan für Haupteffekte, Wechselwirkungen und quadratische Effekte
N = 2ᵏ + 2k + n₀
k: Anzahl Faktoren
n₀: Versuchswiederholungen im Zentrum
x₁
x₂
x₃
3 Faktoren in codierten Stufen −1, 0, +1
Gezeigt: flächenzentriertes CCD, α = 1
2ᵏ Eckpunkte
Faktorieller Kern für Haupteffekte
und Wechselwirkungen
2k Sternpunkte
Je 2 Punkte auf jeder Faktorachse
für quadratische Effekte / Krümmung
n₀ Zentrumsläufe
Gleiche Einstellung mehrfach prüfen
und Versuchsstreuung abschätzen
Beispiel: k = 3 und n₀ = 5 ergeben N = 8 + 6 + 5 = 19 Versuche.
Notes: Ein Central Composite Design, kurz CCD, ergänzt einen faktoriellen Kern um axiale Sternpunkte und Wiederholungen im Zentrum. Damit lässt sich eine quadratische Antwortfläche fitten, also eine Näherung mit linearen Effekten, Zweifaktor-Wechselwirkungen und quadrierten Faktoren. Beispielsweise könnte die Antwort ein Alterungsmaß sein. Faktoren sind gezielt eingestellte Versuchsgrößen.
Für einen vollfaktoriellen Kern mit k Faktoren und jeweils zwei Stufen enthält der Plan 2^k Eckpunkte, 2k axiale Punkte und n0 Versuchsdurchführungen im Zentrum. Daher N=2^k+2k+n0. N zählt Durchführungen, nicht ausschließlich verschiedene Einstellungen. Das Zentrum ist eine einzige Einstellung mit n0 Wiederholungen. Bei einem fraktionierten Kern ist 2^k durch die entsprechende kleinere Anzahl faktorieller Läufe zu ersetzen.
Die Skizze zeigt k=3 in codierten Koordinaten und die flächenzentrierte Variante: acht rote Ecken bei (±1,±1,±1), sechs blaue Sternpunkte bei (±1,0,0), (0,±1,0), (0,0,±1) und ein grünes Zentrum bei (0,0,0). Die Sternpunkte liegen hier mit α=1 in den Flächenmitten. Alle 15 unterschiedlichen Einstellungen sind markiert. Bei n0=5 entstehen 19 Durchführungen, weil das Zentrum fünfmal untersucht wird.
Allgemein können Sternpunkte bei ±α liegen. Beim umschriebenen, rotierbaren CCD mit vollfaktoriellem Kern ist α=(2^k)^(1/4), bei k=3 ungefähr 1,682. Ein flächenzentriertes CCD ist im Allgemeinen nicht rotierbar. Die Wahl muss zu zulässigen Faktorgrenzen passen. Zentrumsläufe helfen insbesondere bei der Abschätzung der reinen Versuchsstreuung und bei der Beurteilung von Krümmung. Randomisierung und gegebenenfalls Blockbildung berücksichtigen zusätzliche Störeinflüsse.
Dies ist eine allgemeine methodische Erklärung, keine Behauptung, dass der Datensatz dieser Dissertation exakt diesen CCD-Plan verwendet. Der aktuelle Dissertationstext beschreibt für die LFP-Kampagne einen gemischten voll- und teilfaktoriellen Plan mit 15 Zellen und acht Betriebspunkten. Die Beispielrechnung mit 19 Läufen beschreibt das hier dargestellte CCD.
Quellen:
NIST/SEMATECH e-Handbook, Central Composite Designs: https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri3361.htm
JMP Statistics Knowledge Portal, Central Composite Design: https://www.jmp.com/en/statistics-knowledge-portal/design-of-experiments/response-surface-methodology/central-composite-design
Abgleich des Datensatzes: Dissertation main.tex, Abschnitt LFP Dataset for Robustness Benchmarking and Embedded Deployment.
Eigene geometrische Darstellung eines flächenzentrierten CCD.

## Slide 74
Quellenverzeichnis (1/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[1]
MG-FARM-Konsortium
Projektbericht: Projektübersicht (Abbildung)
Bildquelle laut Verfasser; genaue Berichtsangabe nicht vorliegend.
[2]
J. Kim et al. (2018)
Estimation of Li-ion Battery State of Health Based on Multilayer Perceptron: As an EV
Application
IFAC-PapersOnLine 51(28), 392–397.
doi: 10.1016/j.ifacol.2018.11.734
[3]
H. Chaoui, C. C. Ibe-Ekeocha und H. Gualous (2017)
Aging Prediction and State of Charge Estimation of a LiFePO4 Battery Using Input Time-Delayed
Neural Networks
Electric Power Systems Research 146, 189–197.
doi: 10.1016/j.epsr.2017.01.032
Quellen 1 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [1] MG-FARM-Konsortium. Projektbericht: Projektübersicht (Abbildung). Bildquelle laut Verfasser; genaue Berichtsangabe nicht vorliegend.
[2] J. Kim et al. (2018). Estimation of Li-ion Battery State of Health Based on Multilayer Perceptron: As an EV Application. IFAC-PapersOnLine 51(28), 392–397. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2018.11.734
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [105].
[3] H. Chaoui, C. C. Ibe-Ekeocha und H. Gualous (2017). Aging Prediction and State of Charge Estimation of a LiFePO4 Battery Using Input Time-Delayed Neural Networks. Electric Power Systems Research 146, 189–197. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2017.01.032
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [106].

## Slide 75
Quellenverzeichnis (2/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[4]
W. Li et al. (2021)
Online Capacity Estimation of Lithium-Ion Batteries with Deep Long Short-Term Memory
Networks
Journal of Power Sources 482, 228863.
doi: 10.1016/j.jpowsour.2020.228863
[5]
X. Li et al. (2015)
Robustness of SOC Estimation Algorithms for EV Lithium-Ion Batteries against Modeling Errors
and Measurement Noise
Mathematical Problems in Engineering, Artikel 719490.
doi: 10.1155/2015/719490
[6]
F. Berger et al. (2024)
Benchmarking Battery Management System Algorithms – Requirements, Scenarios and
Validation for Automotive Applications
eTransportation 22, 100355.
doi: 10.1016/j.etran.2024.100355
Quellen 2 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [4] W. Li et al. (2021). Online Capacity Estimation of Lithium-Ion Batteries with Deep Long Short-Term Memory Networks. Journal of Power Sources 482, 228863. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2020.228863
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [116].
[5] X. Li et al. (2015). Robustness of SOC Estimation Algorithms for EV Lithium-Ion Batteries against Modeling Errors and Measurement Noise. Mathematical Problems in Engineering, Artikel 719490. https://doi.org/10.1155/2015/719490
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [7].
[6] F. Berger et al. (2024). Benchmarking Battery Management System Algorithms – Requirements, Scenarios and Validation for Automotive Applications. eTransportation 22, 100355. https://doi.org/10.1016/j.etran.2024.100355
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [9].

## Slide 76
Quellenverzeichnis (3/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[7]
O. Aiello (2020)
Electromagnetic Susceptibility of Battery Management Systems’ ICs for Electric Vehicles:
Experimental Study
Electronics 9(3), 510.
doi: 10.3390/electronics9030510
[8]
G. Crocioni et al. (2020)
Li-Ion Batteries Parameter Estimation With Tiny Neural Networks Embedded on Intelligent IoT
Microcontrollers
IEEE Access 8, 122135–122146.
doi: 10.1109/ACCESS.2020.3007046
[9]
S. Giazitzis et al. (2024)
A Case Study of a Tiny Machine Learning Application for Battery State-of-Charge Estimation
Electronics 13(10), 1964.
doi: 10.3390/electronics13101964
Quellen 3 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [7] O. Aiello (2020). Electromagnetic Susceptibility of Battery Management Systems’ ICs for Electric Vehicles: Experimental Study. Electronics 9(3), 510. https://doi.org/10.3390/electronics9030510
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [117].
[8] G. Crocioni et al. (2020). Li-Ion Batteries Parameter Estimation With Tiny Neural Networks Embedded on Intelligent IoT Microcontrollers. IEEE Access 8, 122135–122146. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3007046
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [73].
[9] S. Giazitzis et al. (2024). A Case Study of a Tiny Machine Learning Application for Battery State-of-Charge Estimation. Electronics 13(10), 1964. https://doi.org/10.3390/electronics13101964
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [72].

## Slide 77
Quellenverzeichnis (4/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[10]
D. H. Park, H.-d. Jang und D. E. Chang (2023)
Optimized Network Pruning Method for Li-ion Batteries State-of-charge Estimation on Robot
Embedded System
Journal of Korea Robotics Society 18(1), 88–92.
doi: 10.7746/jkros.2023.18.1.088
[11]
F. Rzepka (2026)
Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management
Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and
Hardware Integration
Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[12]
F. Rzepka, P. Hematty, M. Schmitz und J. Kowal (2023)
Neural Network Architecture for Determining the Aging of Stationary Storage Systems in Smart
Grids
Energies 16(17), 6103.
doi: 10.3390/en16176103
Quellen 4 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [10] D. H. Park, H.-d. Jang und D. E. Chang (2023). Optimized Network Pruning Method for Li-ion Batteries State-of-charge Estimation on Robot Embedded System. Journal of Korea Robotics Society 18(1), 88–92. https://doi.org/10.7746/jkros.2023.18.1.088
[11] F. Rzepka (2026). Deployment-Oriented Neural Network State-Estimation Methods for Battery Management Systems: Ageing Estimation, Robustness Benchmarking, Embedded Optimization, and Hardware Integration. Dissertationsmanuskript, TU Berlin. Grundlage: bereitgestellte main.pdf.
[12] F. Rzepka, P. Hematty, M. Schmitz und J. Kowal (2023). Neural Network Architecture for Determining the Aging of Stationary Storage Systems in Smart Grids. Energies 16(17), 6103. https://doi.org/10.3390/en16176103
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [1].

## Slide 78
Quellenverzeichnis (5/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[13]
F. Rzepka (2025)
Design of Experiments for Cyclic Aging of LFP 18650 Cells: Impact of Charge/Discharge C-Rates,
Depth of Discharge, and Temperature on Battery Degradation
Datensatz, TU Berlin / DepositOnce, 13. November 2025.
doi: 10.14279/DEPOSITONCE-24800
[14]
STMicroelectronics
STM32 Nucleo-144 Boards
NUCLEO-H753ZI, Data Brief. Hardwarequelle aus der Dissertation.
st.com: NUCLEO-H753ZI Data Brief
[15]
L. Li et al. (2016)
Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization
arXiv-Preprint, Fassung gemäß Dissertation.
arXiv: 1603.06560
Quellen 5 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [13] F. Rzepka (2025). Design of Experiments for Cyclic Aging of LFP 18650 Cells: Impact of Charge/Discharge C-Rates, Depth of Discharge, and Temperature on Battery Degradation. Datensatz, TU Berlin / DepositOnce, 13. November 2025. https://doi.org/10.14279/DEPOSITONCE-24800
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [93].
[14] STMicroelectronics. STM32 Nucleo-144 Boards. NUCLEO-H753ZI, Data Brief. Hardwarequelle aus der Dissertation. https://www.st.com/resource/en/data_brief/nucleo-h753zi.pdf
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [136].
[15] L. Li et al. (2016). Hyperband: A Novel Bandit-Based Approach to Hyperparameter Optimization. arXiv-Preprint, Fassung gemäß Dissertation. https://arxiv.org/abs/1603.06560
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [110].

## Slide 79
Quellenverzeichnis (6/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[16]
F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026)
Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes
for Embedded Applications
Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.
[17]
G. L. Plett (2015)
Battery Management Systems. Volume 1: Battery Modeling
Artech House. Grundlagen zu Batteriemodellen und Zustandsbestimmung.
[18]
Z. C. Lipton, J. Berkowitz und C. Elkan (2015)
A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning
arXiv-Preprint.
arXiv: 1506.00019
Quellen 6 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [16] F. Rzepka, Q. Chen und J. Kowal (2026). Performance and Robustness Benchmarking Across Battery State-of-Charge Estimator Classes for Embedded Applications. Manuskript, bei Engineering Applications of Artificial Intelligence eingereicht.
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [2].
[17] G. L. Plett (2015). Battery Management Systems. Volume 1: Battery Modeling. Artech House. Grundlagen zu Batteriemodellen und Zustandsbestimmung.
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [4].
[18] Z. C. Lipton, J. Berkowitz und C. Elkan (2015). A Critical Review of Recurrent Neural Networks for Sequence Learning. arXiv-Preprint. https://arxiv.org/abs/1506.00019
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [32].

## Slide 80
Quellenverzeichnis (7/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[19]
J. Li et al. (2021)
Joint Estimation of State of Charge and State of Health for Lithium-ion Battery Based on Dual
Adaptive Extended Kalman Filter
International Journal of Energy Research 45(9), 13307–13322.
doi: 10.1002/er.6658
[20]
F. Rzepka und J. Kowal (2026)
Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for
Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation
SSRN-Preprint, 24. Februar 2026.
doi: 10.2139/ssrn.6298526
[21]
S. Han, J. Pool, J. Tran und W. J. Dally (2015)
Learning Both Weights and Connections for Efficient Neural Networks
NeurIPS 28, 1135–1143.
NeurIPS Proceedings (2015)
Quellen 7 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [19] J. Li et al. (2021). Joint Estimation of State of Charge and State of Health for Lithium-ion Battery Based on Dual Adaptive Extended Kalman Filter. International Journal of Energy Research 45(9), 13307–13322. https://doi.org/10.1002/er.6658
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [30].
[20] F. Rzepka und J. Kowal (2026). Embedded Artificial Intelligence in Battery Management Systems: Pruning and Quantization for Efficient State-of-Charge and State-of-Health Estimation. SSRN-Preprint, 24. Februar 2026. https://doi.org/10.2139/ssrn.6298526
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [3].
[21] S. Han, J. Pool, J. Tran und W. J. Dally (2015). Learning Both Weights and Connections for Efficient Neural Networks. NeurIPS 28, 1135–1143. https://proceedings.neurips.cc/paper/2015/hash/ae0eb3eed39d2bcef4622b2499a05fe6-Abstract.html
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [12].

## Slide 81
Quellenverzeichnis (8/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[22]
W. Wen et al. (2016)
Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks
NeurIPS 29, 2074–2082.
arXiv: 1608.03665
[23]
E. Lobacheva et al. (2020)
Structured Sparsification of Gated Recurrent Neural Networks
AAAI 34(04), 4989–4996.
doi: 10.1609/aaai.v34i04.5938
Quellen 8 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [22] W. Wen et al. (2016). Learning Structured Sparsity in Deep Neural Networks. NeurIPS 29, 2074–2082. https://arxiv.org/abs/1608.03665
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [47].
[23] E. Lobacheva et al. (2020). Structured Sparsification of Gated Recurrent Neural Networks. AAAI 34(04), 4989–4996. https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5938
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [131].

## Slide 82
Quellenverzeichnis (9/9)
STRUKTUR
Motivation &
Ziele
Daten & BMS
Kompakte
zeitbasierte
Modelle
Robustheit &
Hardwareeffizienz
Embedded-AI-
Optimierung
Quellen
[24]
B. Jacob et al. (2018)
Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference
CVPR, 2704–2713.
doi: 10.1109/CVPR.2018.00286
[25]
R. Krishnamoorthi (2018)
Quantizing Deep Convolutional Networks for Efficient Inference: A Whitepaper
arXiv-Preprint.
arXiv: 1806.08342
Quellen 9 / 9
Florian Rzepka | Ph.D. Presentation | Technische Universität Berlin | 23.10.2026
Notes: [24] B. Jacob et al. (2018). Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR, 2704–2713. https://doi.org/10.1109/CVPR.2018.00286
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [13].
[25] R. Krishnamoorthi (2018). Quantizing Deep Convolutional Networks for Efficient Inference: A Whitepaper. arXiv-Preprint. https://arxiv.org/abs/1806.08342
Entspricht Literaturverzeichnis der Dissertation [66].