## Slide 1
Deployment-Oriented Neural Network State Estimation for Battery Management Systems
Florian Rzepka | Technische Universität Berlin | Disputation 2026
Seite 1
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 2
Motivation und Forschungsfragen
State of the Art und Research Gap
Datenbasis und BMS-Plattform
Neural SOH Estimation: Wie viel Modellkomplexität ist nötig?
Zuverlässigkeit und Robustheit der Batteriezustandsbestimmung
Embedded AI: Vom Neural Network zum Microcontroller
Gesamtergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick
Gliederung
Seite 2
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 3
Motivation und Forschungsfragen
Seite 3
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 4
Warum deployment-orientierte Zustandsbestimmung?
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Stationäre Microgrids und mobile Systeme mit begrenzter Kommunikation oder Wartung
• SOC und SOH müssen lokal, kontinuierlich und kausal verfügbar sein
• Embedded systems begrenzen Speicher, Rechenzeit und Energie
• Praktische Eignung verbindet Accuracy, Robustness und Hardwarebedarf
Lokale Zustandsbestimmung als Voraussetzung für autonomen Betrieb
Seite 4
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 5
Forschungsfragen und roter Faden
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
1
Modellkomplexität
Wie einfach darf das neuronale Netz sein?
2
Robustness
Wie stabil bleibt der Estimator bei Störungen?
3
Embedded deployment
Wie gelingt die Ausführung auf dem MCU?
• RQ1: Wie komplex müssen neuronale Netze für eine genaue SOC- und SOH-Bestimmung tatsächlich sein?
• RQ2: Wie verändern Messstörungen und Zustandsfehler die Zuverlässigkeit verschiedener Estimator-Klassen?
• RQ3: Wie lassen sich neuronale Estimatoren innerhalb der Memory-, Latency- und Energy-Limits eines BMS einsetzen?
Seite 5
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 6
State of the Art und Research Gap
Seite 6
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 7
State of the Art: Battery State Estimation
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Coulomb Counting: geringer Rechenaufwand, aber akkumulierte Drift
• Kalman-filter- und ECM-based approaches: physikalische Korrektur und transparente State Propagation
• Neural estimators: flexible nonlinear mapping und temporal context, aber abhängig von repräsentativen Daten
Seite 7
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 8
Research Gap und Beitrag dieser Arbeit
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
1
Model Design
Model complexity kompensiert fehlende task-aligned features
2
Evaluation
Clean MAE statt Bias, Noise, Dropouts und Recovery
3
Deployment
Offline inference statt measured MCU behavior
• Research Gap: keine durchgängige Bewertung von representation, robustness und embedded execution
• Beitrag: drei verknüpfte Studien entlang gemeinsamer BMS Requirements
Seite 8
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 9
Datenbasis und BMS-Plattform
Seite 9
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 10
Zwei Datenbasen für drei Untersuchungen
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
NMC Ageing Study
• 14 Zellen und 7 Alterungsszenarien
• Periodische Referenzkapazität als SOH label
LFP DoE Campaign
• 15 Zellen und 8 operating points
• 1-Hz measurements für SOC, SOH und Robustness tests
Seite 10
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 11
Custom BMS als gemeinsame Experimental Platform
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Custom 4s BMS: Zellspannungen, Strom und Temperatur über Battery-Monitoring IC
• STM32H755 Dual Core: Cortex-M7 mit 480 MHz und Cortex-M4 mit 240 MHz
• M7: State Estimation | M4: sensing, balancing und communication
• Open firmware für austauschbare Estimatoren und wiederholbare Hardwaretests
Seite 11
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 12
Neural SOH Estimation: Wie viel Modellkomplexität ist nötig?
Seite 12
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 13
Temporal Context durch Feature Engineering
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
Temporal Context
• Die Historie wird in den Feature-Vektor verlagert
• Das MLP benötigt dadurch keinen recurrent state
• Die Kontextlänge steuert Informationsgehalt und Eingangsgröße
Seite 13
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 14
Compact MLP für die SOH Estimation
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Bewusst einfache feedforward architecture als Test der Repräsentation
• Zeitliche Information entsteht außerhalb des Netzes durch Feature Engineering
• Modellkapazität und zeitliche Informationsaufbereitung bleiben getrennt bewertbar
Seite 14
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 15
Ergebnis: Geeignete Features ermöglichen kleine Netze
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
1,10 pp
mittlerer SOH MAE
160 min
beste History-Konfiguration
Cell 9
Grenze bei atypischer Alterung
Seite 15
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 16
Zuverlässigkeit und Robustheit der Batteriezustandsbestimmung
Seite 16
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 17
Vier Estimator-Klassen im direkten Vergleich
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Identischer Messstrom und gleiche Störungsverläufe isolieren das Estimator-Verhalten
• Vier Korrekturprinzipien statt vier unterschiedlich getesteter Modelle
• Getrennte Evidenz für nominale Accuracy, Recovery und Disturbance response
Seite 17
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 18
Nominale Accuracy ist nur der Ausgangspunkt
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Unter nominalen Signalen profitiert HDM von der SOH-gestützten Kapazitätsanpassung
• Die clean ranking dient nur als Referenz für die Disturbance tests
• Der niedrigste MAE sagt noch nichts über Drift oder Recovery aus
Seite 18
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 19
Messstörungen verändern die Estimator-Rangfolge
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Persistenter Bias akkumuliert in integrationsbasierten Pfaden
• Voltage feedback begrenzt systematischen Drift
• Temporal context unterstützt bei Dropouts und Recovery
• Die Rangfolge folgt dem dominanten Fehlermechanismus
Seite 19
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 20
Der beste Estimator hängt vom Fehlerfall ab
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
Estimator-Auswahl = relevantes Störprofil + geeigneter Korrekturmechanismus
Seite 20
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 21
Embedded AI: Vom Neural Network zum Microcontroller
Seite 21
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 22
Deployment Chain: vom PyTorch Model zur STM32 Inference
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
• Ein identischer recurrent inference path isoliert den Effekt der Compression
• Flash, RAM und kernel time ergänzen die Accuracy um gemessene Hardwaremetriken
Seite 22
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 23
Pruning und Quantization für Embedded Deployment
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
Structured pruning
• Komplette hidden channels entfernt
• Kleinere dense tensors nach fine-tuning
INT8 weight quantization
• Recurrent weights auf signed INT8 gemappt
• States, scales und MLP bleiben FP32
Seite 23
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 24
Accuracy und Stabilität im Streaming Replay
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
SOC streaming replay
SOH streaming replay
• SOC MAE [pp]: Base 2,68 | Pruned 2,34 | Quantized 2,79
• SOH MAE [pp]: Base 0,85 | Pruned 1,46 | Quantized 1,41
• Kein wachsender Quantized-to-Base drift im vollständigen replay
Seite 24
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 25
Trade-offs bei Flash, RAM, Latency und Utility
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
SOC
• Pruned: -41% Flash | -43% kernel time
• Quantized: -50% Flash | +399% kernel time
• Utility: 0,71 vs. 1,83
SOH
• Pruned: -46% Flash | -44% kernel time
• Quantized: -59% Flash | +29% kernel time
• Hardwarelimit entscheidet
Seite 25
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 26
Gesamtergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick
Seite 26
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 27
Was die drei Studien gemeinsam zeigen
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
1
Repräsentation
Explizite Historie ermöglicht kompakte Modelle
2
Validierung
Clean accuracy und Robustness liefern getrennte Evidenz
3
Implementierung
Compression bleibt hardware- und firmwareabhängig
• Task-aligned features können notwendige Modellkomplexität begrenzen
• Clean MAE kann operationale Robustness nicht nachweisen
• Deployment-Eignung entsteht aus der gesamten signal-to-hardware chain
Seite 27
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 28
Design Principles und Next Steps
1. Motivation
2. State of Art
3. Daten & BMS
4. Neural SOH
5. Robustheit
6. Embedded AI
7. Ergebnisse
Kernaussagen
• Representation vor unnötiger Modellkomplexität
• Disturbance tests zusätzlich zu clean MAE
• Compression passend zum tatsächlichen Bottleneck
• Target-hardware validation vor dem Einsatz
Nächste Schritte
• Weitere cells, chemistries und operating profiles
• Fault injection in sensing und firmware
• Joint pruning and quantization
• Größere Packs und autonomer Langzeitbetrieb
Zielbild: integrierte, testbare und resource-aware State Estimation im BMS
Seite 28
Florian Rzepka | Disputation | 2026

## Slide 29
Vielen Dank | Fragen
Seite 29
Florian Rzepka | Disputation | 2026